Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей промышленных предприятий.

(ПТЭ ТЭ - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

ПТБ - Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей

ВРД -	Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок

ПОТ -	Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок

ПРПАС - Правила расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении)

Вопрос 1

ПТЭ ТЭ п.1.2. На какие тепловые энергоустановки настоящие Правила не распространяются?

1    Тепловых электростанций.

2    Морских и речных судов и плавучих средств.

3    Подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта.

4    Паровые и водяные тепловые сети всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата.

Вопрос 2

ПТЭ ТЭ п.2.5.4. С какой периодичностью организация, эксплуатирующая тепловые энергоустановки, должна проводить режимно-наладочные испытания и работы, по результатам которых составляют режимные карты, а также разрабатывают нормативные характеристики работы элементов системы теплоснабжения?

1    Не реже одного раза в 5 лет.

2    Не реже одного раза в 3 года.

3    Не реже одного раза в год.

Вопрос 3

ПТЭ ТЭ п.2.5.6. По каким показателям должны составляться энергетические характеристики тепловых сетей?

1    Тепловые потери, потери теплоносителя.

2    Удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя.

3    Максимальный и среднечасовой расход сетевой воды.

4    Разность температур в подающем и обратном трубопроводах.

5    Температура теплоносителя.

Вопрос 4

ПТЭ ТЭ п.2.7.5. Когда должны производиться техническое обслуживание и ремонт средств управления тепловыми энергоустановками?

1    Во время ремонта основного оборудования.

2    По отдельному графику технического обслуживания и ремонта средств управления.

3    По мере необходимости.

Вопрос 5

ПТЭ ТЭ п.2.9.4. Что должен обеспечивать объем оснащения тепловых энергоустановок средствами измерений?

1    Контроль за техническим состоянием оборудования.

2    Контроль за режимом работы оборудования.

3    Повышение надежности, безопасности и безаварийной работы оборудования.

Вопрос 6

ПТЭ ТЭ п.2.9.6. Какие категории работников организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, должны осуществлять оперативное обслуживание средств измерений?

1    Оперативный персонал.

2    Оперативно-ремонтный персонал.

3    Ремонтный персонал.

4    Оперативные руководители.

Вопрос 7

ПТЭ ТЭ п.2.9.8. Кто должен выполнять ремонт первичных запорных органов на отборных устройствах, вскрытие и установку сужающих и других устройств для измерения расхода, защитных гильз датчиков измерения температуры?

1    Персонал, ремонтирующий технологическое оборудование.

2    Персонал, выполняющий функции метрологической службы организации.

3    Оперативно-ремонтный персонал.

Вопрос 8

ПТЭ ТЭ п.2.9.13. Каким должно быть максимальное рабочее давление среды, измеряемое прибором тепловой энергоустановки?

1    В пределах 2/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке.

2    1/2 максимума шкалы - при переменной нагрузке.

3    1/3 максимума шкалы - при постоянной нагрузке.

Вопрос 9

ПТЭ ТЭ п.2.9.13. Верхний предел шкалы самопишущих манометров тепловых энергоустановок должен соответствовать...

1    Полуторакратному рабочему давлению измеряемой среды.

2    Двукратному рабочему давлению измеряемой среды.

Вопрос 10

ПТЭ ТЭ п.2.9.17. Какими должны быть импульсные линии к манометрам и расходомерам тепловых энергоустановок?

1    Выполненными из материала, стойкого к коррозирующему действию среды.

2    Удобными для монтажа, разборки, чистки.

3    Герметичными и рассчитанными на рабочее давление.

4    Рассчитанными на аварийное давление, равное двукратному рабочему давлению измеряемой среды.

Вопрос 11

ПТЭ ТЭ п.3.3.3. С какой периодичностью должны проводиться осмотры зданий котельных установленной мощностью 10 и более Гкал/ч при сроке эксплуатации более 15 лет?

1    Не реже 1 раза в 4 месяца.

2    Не реже 1 раза в год.

3    Не реже 1 раза в 6 мес.

Вопрос 12

ПТЭ ТЭ п.3.3.3. С какой периодичностью допускается проводить текущие осмотры зданий котельных установленной мощностью менее 10 Гкал/ч со сроком эксплуатации до 15 лет?

1    1 раз в 6 месяцев.

2    1 раз в год.

3    1 раз в 2 года.

Вопрос 13

ПТЭ ТЭ п.3.3.9. С какой периодичностью должны подвергаться техническому освидетельствованию специализированной организацией строительные конструкции производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок?

1    Один раз в 5 лет.

2    Один раз в 3 года.

3    Один раз в год.

Вопрос 14

ПТЭ ТЭ п.3.3.10. С какой периодичностью в организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, необходимо проводить наружный осмотр железобетонных дымовых труб и газоходов, а также осмотр межтрубного пространства труб со внутренним газоотводящим стволом?

1    Один раз в год - весной.

2    Один раз в 3 года.

3    Один раз в 6 месяцев.

Вопрос 15

ПТЭ ТЭ п.3.3.10. В какие сроки необходимо проводить внутренний осмотр железобетонных дымовых труб и газоходов с отключением всех подключенных котлов тепловых энергоустановок?

1    Через 5 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 10 лет.

2    Через 3 года после ввода в эксплуатацию.

3    Ежегодно.

Вопрос 16

ПТЭ ТЭ п.3.3.10. Когда необходимо проводить внутренний осмотр газоходов котлов тепловых энергоустановок?

1    При каждом отключении котла для текущего ремонта.

2    Ежегодно.

3    Через 5 лет после ввода в эксплуатацию.

Вопрос 17

ПТЭ ТЭ п.3.3.10. С какой периодичностью в организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, должна проводиться инструментальная проверка сопротивления контура молниезащиты железобетонных дымовых труб?

1    Один раз в 3 года.

2    Ежегодно.

3    Один раз в 6 месяцев.

Вопрос 18

ПТЭ ТЭ п.3.3.10. С какой периодичностью должно проводиться измерение температуры уходящих газов в железобетонной дымовой трубе тепловой энергоустановки?

1    Не реже одного раза в месяц.

2    Один раз в 6 месяцев.

3    Один раз в 3 месяца.

Вопрос 19

ПТЭ ТЭ п.3.3.10. С какой периодичностью должны проводиться инструментальные наблюдения за вертикальностью железобетонных дымовых труб тепловых энергоустановок?

1    Не реже одного раза в 5 лет.

2    Не реже одного раза в 3 года.

3    Не реже одного раза в год.

Вопрос 20

ПТЭ ТЭ п.3.3.10. С какой периодичностью должны проводиться наблюдения за исправностью осветительной арматуры железобетонных дымовых труб тепловых энергоустановок?

1    1 раз в месяц.

2    Ежедневно.

3    1 раз в 2 месяца.

Вопрос 21

ПТЭ ТЭ п.3.3.14. С какой периодичностью в организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, должен проводиться визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола металлических дымовых труб, а также фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений?

1    Один раз в 3 месяца.

2    Один раз в 6 месяцев.

3    Один раз в год.

Вопрос 22

ПТЭ ТЭ п.3.3.14. С какой периодичностью в организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, должна проводиться проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности металлической дымовой трубы и газоходов через люки?

1    Один раз в 3 месяца.

2    Один раз в год в период летнего отключения.

3    Один раз в 6 месяцев.

Вопрос 23

ПТЭ ТЭ п.3.3.14. С какой периодичностью в организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, должно проводиться наблюдение за осадкой фундаментов металлических дымовых труб нивелированием реперов после стабилизации осадок?

1    Один раз в 5 лет.

2    Один раз в 3 года.

3    Один раз в год.

Вопрос 24

ПТЭ ТЭ п.3.3.14. С какой периодичностью в организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, должны проводиться внеочередные проверки вертикальности металлических дымовых труб геодезическими методами (с помощью теодолита)?

1    Один раз в 5 лет.

2    Один раз в 3 года.

3    Один раз в 2 года.

Вопрос 25

ПТЭ ТЭ п.3.3.14. С какой периодичностью в организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, должна проводиться инструментальная проверка сопротивления заземляющего контура металлической дымовой трубы?

1    Один раз в год, весной перед грозовым периодом.

2    Один раз в 3 года весной.

3    Один раз в 2 года весной перед грозовым периодом.

Вопрос 26

ПТЭ ТЭ п.3.3.15. Какие действия не допускаются при эксплуатации металлических дымовых труб на предприятиях, эксплуатирующих тепловые энергоустановки?

1    Движение грузового, специального автотранспорта под вантовыми оттяжками металлических дымовых труб в местах их опускания и крепления к фундаментным массивам.

2    Затопление металлических элементов анкерных креплений вантовых оттяжек и их нахождение в грунте.

3    Крепление к ходовой лестнице (скобам) тросов, блочков и прочего такелажного оборудования.

4    Загромождение оборудованием, материалами, посторонними предметами площади вокруг фундаментных массивов.

5    Устройство котлованов вблизи фундаментных массивов.

Вопрос 27

ПТЭ ТЭ п.3.3.19. При наблюдениях за зданиями, сооружениями и фундаментами оборудования тепловых энергоустановок должно контролироваться состояние...

1    Подвижных опор.

2    Температурных швов, сварных, клепаных и болтовых соединений металлоконструкций.

3    Стыков и закладных деталей сборных железобетонных конструкций, арматуры и бетона железобетонных конструкций (при появлении коррозии или деформации).

4    Подкрановых конструкций и участков, подверженных динамическим и термическим нагрузкам и воздействиям.

5    Кровли.

Вопрос 28

ПТЭ ТЭ п.3.3.25. Что из указанного должно выполняться для поддержания в надлежащем состоянии кровель зданий и сооружений тепловых энергоустановок, а также в целях предотвращения возникновения аварийных перегрузок покрытий?

1    Кровли зданий и сооружений должны очищаться от мусора, золовых отложений и строительных материалов.

2    Должна очищаться система сброса ливневых вод, а ее работоспособность проверяться.

3    В сезон снегопадов периодически необходимо проверять толщину снежного покрова на крышах, а также наличие наледей и источников их появления.

4    Должно быть организовано систематическое удаление снега и наледей с крыш зданий и сооружений.

5    Должна быть установлена система подогрева кровли в зимний период.

Вопрос 29

ПТЭ ТЭ п.4.1.3. Что должно быть указано в документах на поставку газообразного топлива?

1    Низшая теплота сгорания.

2    Плотность газа.

3    Предельное содержание влаги, конденсата, механических примесей и серы.

4    Количество летучих компонентов.

Вопрос 30

ПТЭ ТЭ п.4.2.23. Какой должна быть максимальная температура мазута в приемных емкостях и резервуарах?

1    На 15°С ниже температуры вспышки топлива, но не выше 90°С.

2    На 20°С ниже температуры вспышки топлива, но не выше 80°С.

3    На 25°С ниже температуры вспышки топлива, но не выше 100°С.

Вопрос 31

ПТЭ ТЭ п.4.2.26. В каких случаях допускается подогрев паром мазута (кроме сернистого)?

1    Если цистерны не имеют необходимых устройств для подогрева поверхностным способом

2    Если сливная эстакада не оборудована устройствами электроподогрева.

3    Если температура окружающего воздуха ниже 10°С.

Вопрос 32

ПТЭ ТЭ п.4.2.29. Каким должен быть объем обвалования надземных баков-резервуаров для хранения мазута?

1    Равным объему наибольшего резервуара.

2    Равным половине объема наибольшего резервуара.

3    Равным половине суммарного объема всех резервуаров на площадке.

Вопрос 33

ПТЭ ТЭ п.4.2.37. Что необходимо выполнить перед включением резервуара с мазутом в работу после длительного хранения в нем топлива?

1    Отобрать пробу мазута для анализа на влажность из придонного слоя (0,5 м).

2    Проверить отсутствие посторонних предметов в резервуаре.

3    Подогреть придонный загустевший слой мазута.

4    Принять меры, предотвращающие попадание отстоявшейся воды и мазута большой обводненности в котельную.

Вопрос 34

ПТЭ ТЭ п.4.2.47. Какое превышение давления газа по сравнению с рабочим допускается в газопроводе котельной?

1    Не более 12 %.

2    Не более 10 %.

3    Не более 14 %.

Вопрос 35

ПТЭ ТЭ п.4.2.47. С какой периодичностью необходимо проверять действие сигнализации максимального и минимального давлений газа в газопроводе котельной после автоматических регуляторов давления?

1    По графику, но не реже одного раза в месяц.

2    Согласно инструкции - ежесуточно.

3    Согласно распоряжению технического руководителя, но не реже 1 раза в квартал.

Вопрос 36

ПТЭ ТЭ п.4.2.48. В каких случаях допускается подавать газ по обводной линии (байпасу)?

1    Только в течение времени, необходимого для ремонта оборудования и арматуры.

2    В период снижения давления газа перед газорегуляторными пунктами или газорегуляторными установками до величины, не обеспечивающей надежную работу регулятора давления.

3    При включении дополнительных горелок.

4    При изменении схемы включения регуляторов давления.

Вопрос 37

ПТЭ ТЭ п.4.2.49. Каким образом допускается определять окончание продувки газопроводов при заполнении их газом?

1    Анализом.

2    Сжиганием отбираемых проб.

3    Расчетом времени продувки.

Вопрос 38

ПТЭ ТЭ п.4.2.49. Какое содержание кислорода допускается в газе при определении окончания продувки газопроводов и заполнении их газом?

1    Не более 1 %.

2    Не более 2 %.

3    Не более 3 %.

Вопрос 39

ПТЭ ТЭ п.4.2.49. Какое остаточное содержание газа в продувочном воздухе допускается при освобождении газопроводов от газа?

1    Не более 1/5 нижнего предела воспламенения газа.

2    Не более 1/3 нижнего предела воспламенения газа.

3    Не более 1/2 нижнего предела воспламенения газа.

Вопрос 40

ПТЭ ТЭ п.4.2.50. Какой должна быть периодичность обходов трассы подземных газопроводов, находящихся на территории котельной?

1    По графику, но не реже одного раза в 2 дня.

2    По графику, но не реже одного раза в неделю.

3    Ежедневно.

Вопрос 41

ПТЭ ТЭ п.4.2.50. На каком расстоянии от трассы подземного газопровода во время ее обхода должны проверяться на загазованность телефонные, водопроводные, теплофикационные колодцы, коллекторы, подвалы зданий и другие помещения, в которых возможно скопление газа?

1    До 10 м.

2    До 15 м.

3    До 20 м.

Вопрос 42

ПТЭ ТЭ п.4.2.50. При обнаружении газа в прилегающих к трассе подземного газопровода телефонных, водопроводных, теплофикационных колодцах, коллекторах, подвалах зданий или других помещениях, дополнительно должны осматриваться подобные подземные сооружения в радиусе от газопровода до:

1    15 м.

2    25 м.

3    40 м.

4    50 м.

Вопрос 43

ПТЭ ТЭ п.4.2.53. Проверка плотности подземных газопроводов и состояния их изоляции с помощью приборов без вскрытия грунта организуется в зависимости от условий эксплуатации по графику, но с какой периодичностью?

1    Не реже одного раза в 5 лет.

2    Не реже одного раза в 4 года.

3    Не реже одного раза в 3 года.

Вопрос 44

ПТЭ ТЭ п.4.2.54. Какой должна быть периодичность осмотра всех газопроводов котельной, а также проверки плотности соединений газопровода и арматуры, установленной на нем?

1    Газопроводов - один раз в смену, а плотности соединений - один раз в сутки.

2    Плотности соединений - один раз в смену, а газопроводов - один раз в сутки.

3    Газопроводов и плотности соединений - один раз в смену.

4    Газопроводов и плотности соединений - один раз в сутки.

Вопрос 45

ПТЭ ТЭ п.4.2.55. На каких уровнях должен ежесуточно проводиться отбор проб воздуха на загазованность в помещениях газорегуляторных пунктов?

1    0,25 м от пола и 0,4-0,7 м от потолка.

2    0,5 м от пола и 0,8 м от потолка.

3    0,4 м от пола и 0,25 м от потолка.

Вопрос 46

ПТЭ ТЭ п.4.2.56. С какой периодичностью необходимо организовывать техническое обслуживание газового оборудования?

1    По графику, но не реже одного раза в месяц.

2    По графику, но не реже одного раза в квартал.

3    При сезонных переходах.

Вопрос 47

ПТЭ ТЭ п.4.2.56. С какой периодичностью необходимо проводить плановый ремонт газового оборудования с разборкой регуляторов давления, предохранительных клапанов, фильтров, если в паспорте завода-изготовителя не указаны другие сроки?

1    Не реже одного раза в год.

2    Не реже одного раза в квартал.

3    При сезонных переходах.

Вопрос 48

ПТЭ ТЭ п.4.2.57. В каких случаях должна проводиться проверка настройки и действия предохранительных устройств газового оборудования, если в инструкции завода-изготовителя нет других указаний?

1    Перед пуском газа.

2    После длительного (более 2 месяцев) останова оборудования.

3    При эксплуатации - не реже одного раза в 2 месяца.

4    При внеочередной очистке фильтров.

5    При изменении давления в магистрали.

Вопрос 49

ПТЭ ТЭ п.5.1.1. Какие насосы допускается применять для питания котлов водой?

1    Центробежные.

2    Поршневые.

3    Вибрационные.

4    Эжекторные.

Вопрос 50

ПТЭ ТЭ п.5.1.3. Какими устройствами должны быть оборудованы деаэраторы атмосферного и вакуумного типа?

1    Гидрозатворами

2    Охладителями выпара.

3    Доохладителями.

4    Конденсаторами.

Вопрос 51

ПТЭ ТЭ п.5.1.4. Какие предохранительные устройства должны быть установлены на деаэраторной колонке?

1    Предохранительный клапан - один.

2    Предохранительные клапаны - не менее двух.

3    Предохранительные клапаны - не менее трех.

4    Гидрозатвор высотой не менее 5-6 м и диаметром 60 мм.

5    Гидрозатвор высотой не менее 3,5-4 м и диаметром 70 мм.

Вопрос 52

ПТЭ ТЭ п.5.1.5. Какое количество сетевых насосов должно быть в котельной при принудительной циркуляции воды в системе отопления?

1    Не менее двух, один из которых резервный.

2    Не менее трех, один из которых резервный.

3    Не менее трех, два из которых резервные.

Вопрос 53

ПТЭ ТЭ п.5.1.6. В каком случае допускается не устанавливать резервный сетевой насос в котельной?

1    При четырех рабочих сетевых насосах в одной группе.

2    При наличии запаса по производительности имеющихся насосов.

3    При отсутствии пиков потребления сетевой воды.

Вопрос 54

ПТЭ ТЭ п.5.1.7. Исходя из каких требований нужно выбирать количество и производительность сетевых и подпиточных насосов?

1    Обеспечения нормальной работы систем теплопотребления.

2    Обеспечения максимальной производительности в пиковых режимах.

3    Обеспечения стабильной работы при отключении двух насосов.

Вопрос 55

ПТЭ ТЭ п.5.1.8. Как следует поддерживать давление в системе теплоснабжения без расширительного сосуда?

1    Установкой в котельной дополнительного подпиточного насоса.

2    Установкой в котельной не менее двух подпиточных насосов с электрическим приводом.

3    Установкой в котельной подпиточного и бустерного насосов.

Вопрос 56

ПТЭ ТЭ п.5.1.9. Сколько насосов должно быть в котельной для подпитки системы отопления с расширительным сосудом?

1    Не менее двух, в том числе допускается один ручной.

2    Не менее трех.

3    Один, допускается ручной.

Вопрос 57

ПТЭ ТЭ п.5.1.10. Для подпитки водогрейных котлов с какими характеристиками допускается применять один ручной насос?

1    С рабочим давлением до 0,4 МПа (4 кгс/кв.см).

2    С общей поверхностью нагрева не более 50 кв.м.

3    Работающих на систему отопления с естественной циркуляцией.

4    С рабочим давлением до 1,6 МПа (16 кгс/кв.см).

5    С общей поверхностью нагрева не более 150 кв.м.

Вопрос 58

ПТЭ ТЭ п.5.1.11. В каких случаях допускается подпитка системы отопления от водопровода?

1    Если напор воды в водопроводе превышает статическое давление в сети не менее чем на 0,15 МПа (1,5 кг/кв.см).

2    Если напор воды в водопроводе превышает статическое давление в нижней точке системы не менее чем на 0,1 МПа (1 кгс/кв.см).

3    Если напор воды в водопроводе превышает статическое давление в нижней точке системы не менее чем на 0,1 МПа (1 кгс/кв.см ) после химводоподготовки.

Вопрос 59

ПТЭ ТЭ п.5.1.11. Какие устройства должны быть установлены на водопроводе в непосредственной близости от котлов при подпитке от него системы отопления?

1    Запорный вентиль.

2    Обратный клапан.

3    Редукционный клапан.

4    Регулирующий клапан.

5    Манометр.

6    Дифманометр.

Вопрос 60

ПТЭ ТЭ п.5.1.13. В каком месте должна производиться подпитка водогрейных котлов, работающих на систему отопления с принудительной циркуляцией?

1    В трубопровод на всасывании сетевых насосов системы отопления.

2    В трубопровод на напоре сетевых насосов.

3    В обратный трубопровод системы отопления на расстоянии не менее 3 м от запорного устройства котла.

Вопрос 61

ПТЭ ТЭ п.5.1.13. В каком месте должна производиться подпитка водогрейных котлов, работающих на систему отопления с естественной циркуляцией?

1    В обратный трубопровод системы отопления на расстоянии не менее 3 м от запорного устройства котла.

2    В прямой трубопровод системы отопления на расстоянии не менее 3 м от запорного устройства котла.

3    В прямой трубопровод системы отопления.

Вопрос 62

ПТЭ ТЭ п.5.1.14. В каком месте тепловой сети подпиточно-сбросные устройства должны поддерживать заданное давление при рабочем режиме тепловых сетей и останове сетевых насосов?

1    На всасывающей стороне сетевых насосов.

2    На напоре сетевых насосов.

3    На прямом трубопроводе теплосети.

Вопрос 63

ПТЭ ТЭ п.5.1.15. В каком месте тепловой сети давление среды подлежит периодическому контролю для предотвращения кавитации?

1    Во всасывающем патрубке насоса.

2    В напорном патрубке насоса.

3    В обратном трубопроводе теплосети.

Вопрос 64

ПТЭ ТЭ п.5.1.17. Какой должна быть периодичность смены смазки подшипников оборудования и промывки их корпусов в процессе эксплуатации?

1    Через 10-15 суток - в первый месяц работы оборудования.

2    Через 20-25 суток.

3    Через 30-40 суток (за исключением первого месяца работы оборудования).

Вопрос 65

ПТЭ ТЭ п.5.1.18. В каких случаях должен быть проведен вибродиагностический контроль вращающихся агрегатов котельных (насосов, дымососов, вентиляторов)?

1    При вводе в эксплуатацию из монтажа.

2    Перед выводом в ремонт.

3    После капитального ремонта.

4    В процессе эксплуатации (мониторинг).

5    При аварийной остановке.

Вопрос 66

ПТЭ ТЭ п.5.1.21. С какой периодичностью должны опробываться резервные питательные насосы?

1    Не реже одного раза в смену.

2    Не реже одного раза в сутки.

3    По графику, но не реже одного раза в неделю.

Вопрос 67

ПТЭ ТЭ п.5.1.22. В каком состоянии должны находиться задвижки на уравнительных линиях по паровому и водному пространству баков-деаэраторов при эксплуатации двух и более параллельно работающих деаэраторов?

1    На обеих линиях - в открытом положении.

2    На паровой линии - в открытом, на водяной линии - в закрытом положении.

3    На паровой линии - в закрытом, на водяной линии - в открытом положении.

Вопрос 68

ПТЭ ТЭ п.5.2.3. В каком качестве не допускается использовать запорную арматуру?

1    Запорной.

2    Регулирующей.

3    Быстродействующей.

4    Электроприводной.

Вопрос 69

ПТЭ ТЭ п.5.2.5. Каким должно быть минимальное пробное давление при гидравлическом испытании трубопроводов?

1    1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/кв.см).

2    1,5 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа (3 кгс/кв.см).

Вопрос 70

ПТЭ ТЭ п.5.2.6. Система дренажей должна обеспечивать полное удаление влаги при опорожнении трубопроводов, для чего последние должны иметь уклон горизонтальных участков...

1    Не менее 0,004.

2    Не менее 0,005.

3    Не менее 0,003.

Вопрос 71

ПТЭ ТЭ п.5.2.7. Что необходимо учитывать при прокладке дренажных линий во избежание защемления трубопроводов?

1    Направление тепловых перемещений.

2    Максимальную температуру трубопроводов.

3    Разницу между максимальной и минимальной температурой трубопроводов.

Вопрос 72

ПТЭ ТЭ п.5.2.8. Что необходимо устанавливать на каждой дренажной линии из тех, которые соединяют основные трубопроводы с общим дренажным?

1    Запорную арматуру.

2    Регулирующую арматуру.

3    Обратный клапан.

Вопрос 73

ПТЭ ТЭ п.5.3.2. При эксплуатации котлов, водоподогревателей и утилизационных теплообменников должны быть обеспечены:

1    Надежность и безопасность работы.

2    Возможность достижения номинальной производительности, параметров и качества пара и воды.

3    Экономичный режим работы, установленный на основании испытаний и заводских инструкций.

4    Возможность регулирования нагрузок при аварийном режиме.

5    Регулировочный диапазон нагрузок, определенный для каждого типа тепловой энергоустановки, а для котлов - и вида сжигаемого топлива.

6    Минимально допустимые нагрузки.

7    Минимальное загрязнение окружающей среды.

8    Возможность достижения номинальной производительности за минимальное время.

Вопрос 74

ПТЭ ТЭ п.5.3.3. В каких случаях должны проводиться пусконаладочные работы по котлам, вспомогательному оборудованию, устройствам и системам, обеспечивающим надежную и экономичную работу котельных?

1    При вводе в эксплуатацию новых котлов.

2    При модернизации и реконструкции действующих котельных установок.

3    При переводе на другой вид топлива.

4    После работы в аварийном режиме.

5    После капитального ремонта.

Вопрос 75

ПТЭ ТЭ п.5.3.6. В каких случаях требуется выдача новых режимных карт по эксплуатации котлов?

1    При реконструкции котла.

2    При изменении марки или качества топлива.

3    При выполнении капитального ремонта котла.

4    При изменении качества питательной воды.

Вопрос 76

ПТЭ ТЭ п.5.3.7. С какой периодичностью должны проводиться режимно-наладочные испытания котлов на твердом и жидком топливе?

1    Не реже одного раза в 5 лет.

2    Не реже одного раза в 2 года.

3    Не реже одного раза в 4 года.

Вопрос 77

ПТЭ ТЭ п.5.3.7. С какой периодичностью допускается проведение режимно-наладочных испытаний котлов на газообразном топливе?

1    Не реже одного раза в 3 года.

2    Реже одного раза в 3 года - только при стабильной работе и по согласованию с органом государственного энергонадзора.

3    Не реже одного раза в 4 года.

4    Не реже одного раза в 5 лет.

Вопрос 78

ПТЭ ТЭ п.5.3.9. При наличии признаков загазованности помещения котельной, не допускается:

1    Включение электрооборудования.

2    Растопка котла.

3    Использование открытого огня.

4    Отключение вентиляции.

Вопрос 79

ПТЭ ТЭ п.5.3.10. Если котел растапливают после ремонта, монтажа или реконструкции, перед закрытием люков и лазов необходимо:

1    Убедиться, что внутри котла, в газоходах и в топке нет людей и посторонних предметов.

2    Проверить, нет ли заглушек у предохранительных клапанов и на трубопроводах, подведенных к котлу.

3    Проверить вспомогательное оборудование, приборов КИП, средств дистанционного управления, авторегуляторов, устройств защиты, блокировок и средств оперативной связи.

4    Проверить состояние сварных соединений котла.

5    Проверить, очищены ли от накипи отверстия для присоединения арматуры и контрольно-измерительных приборов.

6    Проверить состояние обмуровки котла; при наличии трещин - заделать их огнеупорным глиняным раствором.

7    Проверить наличие необходимого давления в питающей (водопроводной) магистрали по прибору.

8    Проверить исправность всех насосов путем кратковременного пуска.

Вопрос 80

ПТЭ ТЭ п.5.3.11. Что необходимо проверить у котлов после закрытия люков и лазов?

1    У паровых котлов - заполнение водой котла до низшего уровня по водоуказательному стеклу.

2    У паровых котлов - заполнение водой предохранительного (выкидного) устройства до уровня установленного на нем контрольного крана.

3    У водогрейных котлов - заполнение водой котла и системы отопления по выходу воды из сигнальной трубки расширительного бака по манометру на котле и системе отопления и горячего водоснабжения.

4    У водогрейных котлов - отсутствие падения уровня воды в системе.

Вопрос 81

ПТЭ ТЭ п.5.3.12. Как должен быть организован контроль за температурным режимом барабана при растопках и остановах котлов?

1    Контролируется скорость прогрева и охлаждения нижней образующей барабана.

2    Контролируется перепад температур между верхней и нижней образующими барабана.

3    Контролируется температура пара и воды в барабане.

Вопрос 82

ПТЭ ТЭ п.5.3.13. В каких случаях необходимо проверять по реперам тепловое перемещение экранов, барабанов и коллекторов?

1    В процессе растопки котла из холодного состояния.

2    В процессе растопки котла после капитального ремонта.

3    Не реже 1 раза в год.

4    В процессе останова котла.

Вопрос 83

ПТЭ ТЭ п.5.3.14. Какой верхний предельный уровень воды допускается при работе котла?

1    Не выше уровня, установленного заводом-изготовителем

2    Не выше уровня, скорректированного на основе пусконаладочных испытаний.

3    Не выше уровня, указанного в распоряжении технического руководителя предприятия.

4    Не выше уровня, установленного нормативными документами.

Вопрос 84

ПТЭ ТЭ п.5.3.19. При каких условиях допускается включение котла в общий паропровод?

1    После дренирования и прогрева соединительного паропровода.

2    Если давление пара за котлом равно давлению в общем паропроводе.

3    Если давление пара за котлом больше давления в общем паропроводе.

4    Если давление пара за котлом меньше давления в общем паропроводе.

Вопрос 85

ПТЭ ТЭ п.5.3.24. С какой периодичностью необходимо контролировать плотность ограждающих поверхностей котла и газоходов путем осмотра и инструментального определения присосов воздуха?

1    Ежесменно.

2    Один раз в сутки.

3    Один раз в месяц.

Вопрос 86

ПТЭ ТЭ п.2.3.24. С какой периодичностью необходимо определять присосы в топку котла?

1    Не реже одного раза в год.

2    Перед капитальным ремонтом.

3    После капитального ремонта.

4    Не реже одного раза в месяц.

Вопрос 87

ПТЭ ТЭ п.5.3.25. Какие данные должны быть на табличках, устанавливаемых на предохранительные клапаны котлов?

1    Давление срабатывания клапана.

2    Срок проведения испытания.

3    Срок следующего проведения испытания.

4    Пропускная способность клапана.

Вопрос 88

ПТЭ ТЭ п.5.3.28. При каких условиях аварийный участок питательных трубопроводов, паропроводов, а также их арматура должны отключаться?

1    При обнаружении в них свищей и трещин.

2    При увеличении вибрации.

3    При достижении крайнего положения по указателю перемещений.

Вопрос 89

ПТЭ ТЭ п.5.3.31. При каких условиях допускается работа котла при камерном сжигании топлива без постоянного надзора персонала?

1    При наличии автоматики, обеспечивающей контроль и ведение режима работы с удаленного диспетчерского пульта управления.

2    При наличии автоматики, обеспечивающей останов котла при нарушениях режима, способных вызвать повреждение котла.

3    При организации круглосуточного дежурства на оперативно-диспетчерском пульте.

4    При наличии системы автоматического пожаротушения.

Вопрос 90

ПТЭ ТЭ п.5.3.32. Какие световые и звуковые сигналы должны быть вынесены на диспетчерский пункт в котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала?

1    Неисправность оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова.

2    Срабатывание главного быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной.

3    Загазованность помещений более 10 % от нижнего предела воспламеняемости применяемого газообразного топлива или СО.

4    Пожар.

5    Несанкционированное проникновение.

6    Повышение температуры обратной сетевой воды более 10°С.

Вопрос 91

ПТЭ ТЭ п.5.3.33.При каких условиях (параметрах) разрешается спуск воды из остановленных котлов?

1    Для парового котла с естественной циркуляцией - после снижения давления в нем до атмосферного.

2    Для парового котла с естественной циркуляцией и наличием вальцовочных соединений - при температуре воды не выше 80°С.

3    Для водогрейного котла - после охлаждения воды в нем до температуры, равной температуре воды в обратном трубопроводе, но не выше 70°С.

4    Для водогрейного котла - после охлаждения воды в нем до температуры не выше 60°С.

Вопрос 92

ПТЭ ТЭ п.5.3.34. Какие условия должны быть выполнены для того, чтобы можно было оставлять котлы без надзора?

1    Полное прекращение горения в топке.

2    Удаление из топки остатков топлива.

3    Снижение давления до нуля.

4    Слив воды из котла.

5    Консервация котла.

Вопрос 93

ПТЭ ТЭ п.5.3.35. Какие операции должны быть выполнены при ремонте или длительном останове котла, а также при останове отопительной котельной на летнее время?

1    Газопроводы котла (котельной) должны быть отключены и продуты.

2    На газопроводах после запорных устройств должны быть установлены заглушки.

3    На газопроводах после запорных устройств должен быть устроен видимый разрыв.

Вопрос 94

ПТЭ ТЭ п.5.3.36. Перед пуском котла после ремонта или длительного нахождения в резерве (более 3-х суток) должна быть проверена исправность и готовность к включению:

1    Вспомогательного оборудования.

2    Контрольно-измерительных приборов.

3    Средств дистанционного управления арматурой и механизмами.

4    Авторегуляторов.

5    Устройств защиты, блокировок и средств оперативной связи.

6    Аварийных питательных насосов.

7    Форсунок котла.

Вопрос 95

ПТЭ ТЭ п.5.3.38. Исправность каких устройств должна быть проверена перед включением в работу вспомогательного оборудования котельной установки?

1    Предохранительных клапанов.

2    Автоматических устройств.

3    Арматуры.

4    Контрольно-измерительных приборов.

5    Средств связи.

6    Средств пожаротушения.

Вопрос 96

ПТЭ ТЭ п.5.3.40. В каких случаях атмосферные и вакуумные деаэраторы необходимо испытывать на прочность и плотность избыточным давлением 0,2 МПа (2,0 кгс/кв.см)?

1    Перед включением в работу после монтажа.

2    Перед включением в работу после ремонта, связанного с восстановлением плотности деаэратора.

3    По мере необходимости, не реже, чем через каждые 8 лет.

4    Перед отопительным сезоном.

Вопрос 97

ПТЭ ТЭ п.5.3.43. Когда нужно проводить гидравлические испытания котельных установок?

1    Не реже одного раза в 3 года - в процессе эксплуатации.

2    Не реже одного раза в 4 года - в процессе эксплуатации.

3    На вновь смонтированных установках.

4    После проведения ремонта.

Вопрос 98

ПТЭ ТЭ п.5.3.44. При гидравлических испытаниях котлов давление воды контролируется двумя манометрами. Какой класс точности должен быть обязательно у одного из них?

1    Не ниже 1,3.

2    Не ниже 1,5.

3    Не ниже 1,6.

Вопрос 99

ПТЭ ТЭ п.5.3.45. При какой минимальной температуре воды допускается проводить гидравлическое испытание котла?

1    Не ниже 5 °С.

2    Не ниже 7 °С.

3    Не ниже 4 °С.

Вопрос 100

ПТЭ ТЭ п.5.3.46. Каким должно быть время выдержки оборудования под пробным давлением при гидравлическом испытании котла?

1    Не менее 5 минут.

2    Не менее 15 минут.

3    Не менее 10 минут.

Вопрос 101

ПТЭ ТЭ п.5.3.48. Водяной или паровой тракт считается выдержавшим испытание на прочность и плотность, если после гидравлических испытаний не обнаружено:

1    Признаков разрыва.

2    Течи, слезок и потения на основном металле и в сварных соединениях.

3    Остаточных деформаций.

4    Пор в основном металле и сварных соединениях.

Вопрос 102

ПТЭ ТЭ п.5.3.66. Когда и с какой периодичностью необходимо проводить проверку исправности действия предохранительных клапанов котла их кратковременным "подрывом"?

1    При каждом пуске котла в работу.

2    1 раз в смену.

3    1 раз в сутки.

4    1 раз в месяц.

5    1 раз в 6 месяцев.

Вопрос 103

ПТЭ ТЭ п.5.3.67. В каких (из указанных) случаях котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или персоналом?

1    Обнаружения неисправности предохранительных клапанов.

2    Повышения давления в барабане котла выше разрешенного на 10 % и продолжения его роста.

3    Снижения уровня воды ниже допустимого уровня.

4    Повышения уровня воды выше допустимого уровня.

5    Прекращения действия всех питательных насосов.

6    Увеличения расхода воды через водогрейный котел выше максимально допустимого значения.

Вопрос 104

ПТЭ ТЭ п.5.3.67. В каких (из указанных) случаях котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или персоналом?

1    Прекращения действия всех указателей уровня воды прямого действия.

2    Обнаружения трещины, выпучины, пропусков в сварных швах, обрыв анкерных болтов или связей в основных элементах котла.

3    Погасания факелов в топке при камерном сжигании топлива.

4    Снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения.

5    Снижения давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого.

6    Задымления помещения котельной.

Вопрос 105

ПТЭ ТЭ п.5.3.67. В каких (из указанных) случаях котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или персоналом?

1    Повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20°С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла.

2    Возникновения в котельной пожара, угрожающего обслуживающему персоналу или котлу.

3    Несрабатывания технологических защит, действующих на останов котла.

4    Прекращение действия всех аварийных питательных насосов.

5    Разрыва газопровода котла.

Вопрос 106

ПТЭ ТЭ п.6.1.3. Допускается ли на отдельных участках прокладывать тепловые сети без уклона?

1    Допускается при пересечении коммуникаций.

2    Допускается при прокладке по мостам.

3    Допускается при прокладке от теплового узла до здания.

4    Не допускается.

Вопрос 107

ПТЭ ТЭ п.6.1.5. Что необходимо устраивать на трубопроводах водопровода, канализации и газа при пересечении их тепловыми сетями, если указанные действующие трубопроводы расположены над трубопроводами тепловых сетей?

1    Футляры на длине 2 м по обе стороны от пересечения.

2    Желоба на длине 2 м по обе стороны от пересечения.

3    Кожухи на длине 2 м по обе стороны от пересечения.

Вопрос 108

ПТЭ ТЭ п.6.1.7. Что необходимо выполнить в местах пересечения надземных тепловых сетей с высоковольтными линиями электропередачи?

1    Заземление всех электропроводящих элементов тепловых сетей, расположенных на расстоянии по 5 м в каждую сторону от оси проекции края конструкции ВЛЭ на поверхность земли.

2    Заземленный экран, расположенный на расстоянии по 5 м в каждую сторону от оси проекции линии электропередачи на поверхность земли.

3    Заземление ближайших к пересечению опор линии электропередачи.

Вопрос 109

ПТЭ ТЭ п.6.1.16. При какой температуре теплоносителя допускается применение арматуры из латуни и бронзы на трубопроводах тепловых сетей?

1    Не выше 250°С.

2    Не выше 150°С.

3    Не выше 115°С.

Вопрос 110

ПТЭ ТЭ п.6.1.17. Какая арматура должна быть установлена на выводах тепловых сетей от источников теплоты?

1    Стальная.

2    Чугунная.

3    Бронзовая.

4    Латунная.

Вопрос 111

ПТЭ ТЭ п.6.1.19. На каких тепловых сетях у задвижек и затворов должны быть предусмотрены обводные трубопроводы (байпасы) с запорной арматурой?

1    На водяных сетях диаметром 500 мм и более при условном давлении 1,6 МПа (16 кгс/кв.см) и более.

2    На водяных сетях диаметром 300 мм и более при условном давлении 2,5 МПа (25 кгс/кв.см) и более.

3    На паровых сетях диаметром 200 мм и более при условном давлении 1,6 МПа (16 кгс/кв.см) и более.

4    На паровых сетях диаметром до 200 мм при условном давлении 2,5 МПа (25 кгс/кв.см) и более.

Вопрос 112

ПТЭ ТЭ п.6.1.24. Для отвода конденсата от постоянных дренажей паропровода...

1    Должна предусматриваться возможность его сброса в систему сбора и возврата конденсата.

2    Допускается его отвод в напорный конденсатопровод, если давление в дренажном конденсатопроводе не менее чем на 0,1 МПа (1 кгс/кв.см) выше, чем в напорном.

3    Допускается его отвод в напорный паропровод при наличии в последнем противоуклона.

Вопрос 113

ПТЭ ТЭ п.6.1.26. Какие виды компенсаторов следует применять в тепловых сетях для компенсации теплового удлинения?

1    Гибкие компенсаторы из труб (П-образные) с предварительной растяжкой при монтаже.

2    Углы поворотов от 90 до 130 град (самокомпенсация).

3    Сильфонные.

4    Линзовые.

5    Сальниковые.

6    Манжетные.

7    Поршневые.

Вопрос 114

ПТЭ ТЭ п.6.1.26. В каких случаях допускается применять в тепловых сетях сальниковые стальные компенсаторы?

1    При Ру не более 2,5 МПа и при температуре не более 300°С для трубопроводов диаметром 100 мм и более при подземной прокладке.

2    При Ру не более 2,5 МПа и при температуре не более 300°С для трубопроводов диаметром 100 мм и более при прокладке надземной на низких опорах.

3    Для трубопроводов диаметром не более 100 мм.

Вопрос 115

ПТЭ ТЭ п.6.1.34. На вертикальных участках трубопроводов и оборудования, для исключения деформации и сползания теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации, необходимо выполнять опорные конструкции через каждые:

1    1-2 м.

2    2,5-3 м.

3    3,5-4 м.

Вопрос 116

ПТЭ ТЭ п.6.1.36. Чем должны быть оборудованы проходные каналы тепловых сетей?

1    Приточно-вытяжной вентиляцией.

2    Огнезащитными перегородками.

3    Автоматическим контролем температуры.

Вопрос 117

ПТЭ ТЭ п.6.2.15. С соблюдением каких основных требований следует выполнять испытания на прочность и плотность тепловых сетей?

1    Измерение давления следует производить по двум аттестованным пружинным манометрам (один - контрольный) класса не ниже 1,5 и диаметром корпуса не менее 160 мм.

2    Испытательное давление должно быть обеспечено в верхней точке (отметке) трубопроводов.

3    Температура воды должна быть не ниже 5°С и не выше 40°С.

4    При заполнении водой трубопроводов из них должен быть полностью удален воздух.

5    Испытательное давление должно быть выдержано не менее 10 мин. и затем снижено до рабочего.

6    Следует проводить тщательный осмотр трубопроводов по всей их длине при рабочем давлении.

7    Скорость подъема давления должна быть не более 0,4 кгс/кв.см.

Вопрос 118

ПТЭ ТЭ п.6.2.16. Результаты испытаний трубопроводов тепловых сетей считаются удовлетворительными, если во время их проведения...

1    Не произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах.

2    Не обнаружены течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов.

3    Отсутствовали признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

4    Отсутствовали поломки или провисания пружинных подвесок и опор.

Вопрос 119

ПТЭ ТЭ п.6.2.22. С какой скоростью следует производить подогрев сетевой воды при установлении циркуляции?

1    Не более 20 °С в час.

2    Не более 25 °С в час.

3    Не более 30 °С в час.

Вопрос 120

ПТЭ ТЭ п.6.2.23. Какие операции должны быть выполнены при пуске паровых сетей?

1    Прогрев и продувка паропроводов.

2    Заполнение и промывка конденсатопроводов.

3    Подключение потребителей.

4    Гидравлические испытания.

5    Испытания на плотность.

Вопрос 121

ПТЭ ТЭ п.6.2.24. По каким признакам регулируют скорость прогрева паропровода?

1    Появления легких гидравлических ударов (щелчков).

2    Повышения температуры воды в конденсатопроводе.

3    Понижения разницы температур между входом и выходом теплосети.

Вопрос 122

ПТЭ ТЭ п.6.2.29. Утечка теплоносителя при эксплуатации тепловых сетей не должна превышать...

1    0,25 % объема воды в тепловой сети.

2    0,20 % объема воды в тепловой сети.

3    0,30 % объема воды в тепловой сети.

Вопрос 123

ПТЭ ТЭ п.6.2.35. В каких местах в первую очередь проводят шурфовки подземных теплотрасс?

1    Вблизи мест, где зафиксированы коррозионные повреждения трубопроводов.

2    В местах пересечений с водостоками, канализацией, водопроводом.

3    В местах пересечений с трамвайными и высоковольтными линиями.

4    На участках, расположенных вблизи открытых водостоков (кюветов), проходящих под газонами или вблизи бортовых камней тротуаров.

5    В местах с неблагоприятными гидрогеологическими условиями.

6    На участках с предполагаемым неудовлетворительным состоянием теплоизоляционных конструкций.

7    На участках бесканальной прокладки, а также канальной прокладки с теплоизоляцией без воздушного зазора.

Вопрос 124

ПТЭ ТЭ п.6.2.37. При каком утончении стенки трубопровода, выявленном при шурфовом контроле подземных теплотрасс, участки с утонением подлежат замене?

1    На 20 % и более.

2    На 15 % и более.

3    На 25 % и более.

Вопрос 125

ПТЭ ТЭ п.6.2.45. Какова максимально допустимая суммарная продолжительность перерывов в работе установок электрохимической защиты на тепловых сетях в течение года?

1    5 суток.

2    7 суток.

3    10 суток.

Вопрос 126

ПТЭ ТЭ п.6.2.50. С какой периодичностью необходимо проводить обслуживание оборудования на неавтоматизированных насосных станциях?

1    Ежесменно.

2    Ежесуточно.

3    Не реже одного раза в неделю.

Вопрос 127

ПТЭ ТЭ п.6.2.55. Давление воды в любой точке подающей линии водяных тепловых сетей, тепловых пунктов и в верхних точках непосредственно присоединенных систем теплопотребления при работе сетевых насосов должно быть выше давления насыщенного пара при ее максимальной температуре не менее чем на...

1    0,3 кгс/кв.см.

2    0,4 кгс/кв.см.

3    0,5 кгс/кв.см.

Вопрос 128

ПТЭ ТЭ п.6.2.56. Какое должно быть минимальное избыточное давление воды в обратной линии водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов?

1    0,3 кгс/кв.см.

2    0,4 кгс/кв.см.

3    0,5 кгс/кв.см.

Вопрос 129

ПТЭ ТЭ п.6.2.58. Какой должна быть минимальная температура воды в подающем трубопроводе сети закрытых систем теплоснабжения при наличии нагрузки горячего водоснабжения?

1    60 °С.

2    70 °С.

3    75 °С.

Вопрос 130

ПТЭ ТЭ п.6.2.58. Какой должна быть минимальная температура воды в подающем трубопроводе сети открытых систем теплоснабжения при наличии нагрузки горячего водоснабжения?

1    60 °С.

2    70 °С.

3    75 °С.

Вопрос 131

ПТЭ ТЭ п.6.2.61. Допустимые значения каких показателей должны быть установлены в виде режимной карты для каждой контрольной точки тепловой сети и на узлах подпитки?

1    Расхода воды в подающем, обратном (и подпиточном) трубопроводах.

2    Давления воды в подающем, обратном (и подпиточном) трубопроводах.

3    Температуры.

Вопрос 132

ПТЭ ТЭ п.6.2.63. Какова максимально допустимая температура воды, откачиваемой из сбросных колодцев перед проведением ремонтов тепловых сетей?

1    40 °С.

2    45 °С.

3    50 °С.

Вопрос 133

ПТЭ ТЭ п.7.1.1. В каких случаях допускается выполнять системы сбора и возврата конденсата на источник теплоты открытыми?

1    При количестве возвращаемого конденсата менее 5 т/час и расстоянии от источника теплоты до 10 км.

2    При количестве возвращаемого конденсата менее 1 т/час и расстоянии от источника теплоты до 5 км.

3    При количестве возвращаемого конденсата менее 10 т/час и расстоянии от источника теплоты до 0,5 км.

Вопрос 134

ПТЭ ТЭ п.7.1.3. Каким должно быть число сборных баков конденсата при круглогодичной работе системы его сбора и возврата на источник теплоты?

1    Не менее двух.

2    Не менее трех.

3    Не менее четырех.

Вопрос 135

ПТЭ ТЭ п.7.1.4. Какими устройствами и приборами должны быть оборудованы сборные баки в системах сбора конденсата?

1    Водоуказательными приборами.

2    Устройствами сигнализации верхнего и нижнего уровней.

3    Термометрами для измерения температуры конденсата.

4    Устройствами для отбора проб конденсата.

5    Мановакуумметрами для контроля избыточного давления.

6    Предохранительными устройствами от повышения давления.

7    Постоянными металлическими лестницами снаружи, а при высоте бака более 1500 мм - постоянными лестницами внутри.

8    Терморегуляторами на линии возврата конденсата.

Вопрос 136

ПТЭ ТЭ п.7.1.7. Сколько насосов должно быть предусмотрено в пункта сбора и возврата конденсата на источник теплоты?

1    Не менее двух насосов, один из которых является резервным.

2    Не менее трех насосов, один из которых является резервным, а один подпиточным.

3    Не мене трех насосов, один из которых является вспомогательным для обеспечения безкавитационного режима работы основных насосов.

Вопрос 137

ПТЭ ТЭ п.7.1.9. Какая арматура должна быть установлена у конденсатных насосов системы сбора конденсата, работающих на общий конденсатопровод?

1    Задвижки на всасывающих линиях.

2    Задвижки на нагнетательных линиях.

3    Обратные клапаны на линиях нагнетания.

4    Обратный клапан на общей линии.

Вопрос 138

ПТЭ ТЭ п.7.1.11. Какими устройствами и приборами должны быть оборудованы конденсатные станции для контроля за работой систем сбора и возврата конденсата на источник теплоты?

1    Расходомерами-счетчиками воды для измерения количества перекачиваемого конденсата.

2    Манометрами для измерения давления в сборном конденсатопроводе, а также на конденсатопроводе до и после перекачивающих насосов.

3    Приборами для измерения температуры перекачиваемого конденсата.

4    Пробоотборниками.

5    Паросбросными устройствами.

Вопрос 139

ПТЭ ТЭ п.7.1.12. Какие меры необходимо предусматривать в системах сбора конденсата для предотвращения внутренней коррозии конденсатопроводов и конденсатных баков?

1    Сбор конденсата по закрытой схеме.

2    Антикоррозийные покрытия для внутренней и наружной поверхностей сборных баков.

3    Меры по удалению растворенных в конденсате газов.

4    Автоматическую защиту от опорожнения баков и труб.

5    Подвод конденсата в нижнюю часть бака под уровень конденсата.

6    Снижение температуры конденсата.

Вопрос 140

ПТЭ ТЭ п.7.1.13. Какими устройствами должны быть оснащены конденсатопроводы каждого потребителя во избежание попадания конденсата из общего конденсатопровода в сборные баки параллельно работающих потребителей пара?

1    Задвижками.

2    Обратными клапанами.

3    Гидрозатворами.

Вопрос 141

ПТЭ ТЭ п.7.1.15. Постоянный и аварийный сброс конденсата в системы дождевой или бытовой канализации допускается после охлаждения его до температуры...

1    40 °С.

2    35 °С.

3    45 °С.

Вопрос 142

ПТЭ ТЭ п.7.2.1. При эксплуатации систем сбора и возврата конденсата на источники теплоты необходимо осуществлять...

1    Контроль за качеством и расходом возвращаемого конденсата.

2    Обеспечение отвода конденсата на источники теплоты.

3    Обслуживание сборных баков конденсата и насосов.

4    Наблюдение за работой дренажных устройств и автоматических воздухоотводчиков.

5    Контроль за исправностью предохранительных клапанов.

Вопрос 143

ПТЭ ТЭ п.7.2.3. Каким давлением необходимо испытывать на прочность сборные баки конденсата закрытого типа?

1    Равным 1,5 рабочего, но не менее 0,3 МПа (3 кгс/кв.см).

2    Равным 1,25 рабочего давления.

Вопрос 144

ПТЭ ТЭ п.9.10. В каких случаях должны проводиться внеочередные испытания на прочность и плотность, а также внутренние осмотры теплопотребляющих энергоустановок?

1    После капитального ремонта или реконструкции.

2    В случае бездействия энергоустановки более 6 месяцев.

3    По требованию лица, ответственного за эксплуатацию данных энергоустановок, или органов государственного энергетического надзора.

4    В случае бездействия энергоустановки более 3 месяцев.

Вопрос 145

ПТЭ ТЭ п.9.12. Какая максимальная температура поверхности тепловой изоляции допускается на теплопотребляющих энергоустановках и теплопроводах при температуре окружающего воздуха 25°С?

1    45 °С.

2    50 °С.

3    55 °С.

Вопрос 146

ПТЭ ТЭ п.9.1.4. Какие требуемые параметры теплоносителя, их контроль и регулирование должно обеспечить оборудование центрального теплового пункта для всех присоединенных к нему систем теплопотребления?

1    Расход.

2    Давление.

3    Температура.

4    Теплоемкость.

5    Теплопроводность.

Вопрос 147

ПТЭ ТЭ п.9.1.6. Что необходимо учитывать при присоединении систем потребления теплоты к тепловым сетям?

1    Гидравлический режим работы тепловых сетей (пьезометрический график).

2    График изменения температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.

3    Длину участков присоединяемых трубопроводов.

Вопрос 148

ПТЭ ТЭ п.9.1.7. Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после центрального теплового пункта при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до центрального теплового пункта, но не выше...

1    140 °С.

2    150 °С.

3    160 °С.

Вопрос 149

ПТЭ ТЭ п.9.1.8. Какие системы отопления допускается присоединять по независимой схеме, предусматривающей установку водоподогревателей?

1    Системы отопления 12-этажных зданий и выше (или более 36 м).

2    Системы отопления зданий в открытых системах теплоснабжения при невозможности обеспечения требуемого качества воды.

3    Системы отопления группы зданий (более 10).

Вопрос 150

ПТЭ ТЭ п.9.1.15. Как могут присоединяться потребители теплоты к паровым тепловым сетям?

1    По зависимой схеме - с непосредственной подачей пара в системы теплопотребления с изменением или без изменения параметров пара.

2    По независимой схеме - через пароводяные подогреватели.

3    По независимой схеме - через паровые водонагреватели барботажного типа - для целей горячего водоснабжения.

Вопрос 151

ПТЭ ТЭ п.9.1.16. Какие мероприятия должны предусматриваться в тепловых пунктах, в которые возможно поступление загрязненного конденсата?

1    Проверка качества конденсата в каждом сборном баке и на дренажных трубопроводах.

2    Установка механических фильтров на дренажных трубопроводах.

3    Установка фильтров тонкой очистки на дренажных трубопроводах.

Вопрос 152

ПТЭ ТЭ п.9.1.17. Какие устройства должны устанавливаться на трубопроводах тепловых сетей и конденсатопроводах при необходимости поглощения избыточного напора?

1    Регуляторы давления или дроссельные диафрагмы.

2    Предохранительные клапаны.

3    Гидрозатворы.

Вопрос 153

ПТЭ ТЭ п.9.1.21. Перед элеватором на подающем трубопроводе рекомендуется предусматривать прямую вставку на фланцах для замены сопла. Длина вставки...

1    0,30 м.

2    0,20 м.

3    0,25 м.

Вопрос 154

ПТЭ ТЭ пп.9.1.22,9.1.23. Где в тепловых сетях должны быть смонтированы устройства для механической очистки от взвешенных частиц?

1    На подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт после входной задвижки.

2    На обратном трубопроводе перед выходной задвижкой по ходу теплоносителя.

3    Перед механическими водосчетчиками, пластинчатыми водоподогревателями и циркуляционными насосами системы отопления, присоединенной по независимой схеме, по ходу воды.

4    На трубопроводе подачи воды в бак-аккумулятор.

5    На дренажных линиях подающих трубопроводов перед запорной арматурой.

Вопрос 155

ПТЭ ТЭ п.9.1.28. В каких местах прокладки трубопроводов не допускается размещение арматуры, дренажных устройств, фланцевых и резьбовых соединений?

1    Над дверными и оконными проемами.

2    Над воротами.

3    Над подземными трассами газопроводов

Вопрос 156

ПТЭ ТЭ пп.9.1.30,9.1.31. В каких точках трубопроводов систем потребления теплоты должно быть предусмотрено устройство штуцеров с запорной арматурой?

1    На обратных трубопроводах до запорной арматуры (по ходу теплоносителя).

2    В высших точках всех трубопроводов - условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники).

3    В низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах - условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники).

4    Перед каждым обратным клапаном для контроля его закрытия.

Вопрос 157

ПТЭ ТЭ п.9.1.33. Для каких устройств тепловых пунктов не должны предусматриваться обводные трубопроводы?

1    Для сетевых насосов.

2    Для подкачивающих насосов.

3    Для элеваторов.

4    Для регулирующих клапанов и грязевиков.

5    Для приборов учета тепловых потоков и расхода воды.

Вопрос 158

ПТЭ ТЭ п.9.1.34. В каких точках паропроводов должны устанавливаться пусковые (прямые) дренажи?

1    Перед запорной арматурой на вводе паропровода в тепловой пункт.

2    На распределительном коллекторе.

3    После запорной арматуры на ответвлениях паропроводов при уклоне ответвления в сторону запорной арматуры (в нижних точках паропровода).

4    В верхних точках паропроводов.

Вопрос 159

ПТЭ ТЭ п.9.1.35. В какую сторону должен быть уклон соединительного трубопровода между устройством для отвода конденсата из пароводяных водоподогревателей устройства для отбора конденсата?

1    Уклон не менее 0,1 в сторону устройства для отбора конденсата.

2    Уклон не менее 0,05 в сторону устройства для отвода конденсата.

3    Уклон не менее 0,05 в сторону устройства для отбора конденсата.

Вопрос 160

ПТЭ ТЭ п.9.1.36. В каких местах систем теплоснабжения, из указанных, должна предусматриваться установка обратных клапанов?

1    На циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения.

2    На трубопроводе холодной воды перед водоподогревателями системы горячего водоснабжения за водомерами по ходу воды.

3    На ответвлении от обратного трубопровода тепловой сети перед регулятором смешения в открытой системе теплоснабжения.

4    На подающем трубопроводе после входа в тепловой пункт при статическом давлении в тепловой сети, превышающем допускаемое давление для систем потребления теплоты.

5    На обводном трубопроводе у подкачивающих насосов.

Вопрос 161

ПТЭ ТЭ п.9.1.36. В каких местах систем теплоснабжения, из указанных, должна предусматриваться установка обратных клапанов?

1    На нагнетательном патрубке каждого насоса до задвижки при установке более одного насоса.

2    На трубопроводе перемычки между подающим и обратным трубопроводами систем отопления или вентиляции при установке смесительных или корректирующих насосов на подающем или обратном трубопроводе этих систем.

3    На подпиточном трубопроводе системы отопления при отсутствии на нем насоса.

4    При статическом давлении в тепловой сети, превышающем допускаемое давление для систем потребления теплоты.

5    На обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта.

6    На дренажных линиях при их объединении в общий коллектор.

Вопрос 162

ПТЭ ТЭ п.9.1.38. Какие требования должны выполняться при монтаже распределительных коллекторов, подводящих и отводящих трубопроводов тепловых сетей?

1    Нижняя врезка отводящих и подводящих трубопроводов в коллектор не рекомендуется.

2    Врезки подводящего трубопровода распределительного коллектора и отводящего трубопровода сборного коллектора следует предусматривать около неподвижной опоры.

3    Коллектор устанавливается с уклоном 0,002 в сторону спускного штуцера.

4    Рекомендуется нижняя врезка отводящих и подводящих трубопроводов в коллектор.

5    Коллектор устанавливается с уклоном 0,002 в сторону от спускного штуцера.

Вопрос 163

ПТЭ ТЭ п.9.1.44. В каких местах в центральных тепловых пунктов должны устанавливаться манометры показывающие?

1    До запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов.

2    На распределительном и сборном коллекторах водяных тепловых сетей и паропроводов.

3    После узла смешения.

4    На паропроводах до и после редукционных клапанов.

5    На трубопроводах водяных тепловых сетей, паропроводах до и после регуляторов давления.

6    На подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты.

7    На подающих трубопроводах перед узлом смешения.

Вопрос 164

ПТЭ ТЭ п.9.1.44. В каких местах в центральных тепловых пунктах должны устанавливаться термометры показывающие?

1    На распределительном и сборном коллекторах водяных тепловых сетей и паропроводов.

2    На трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения.

3    На подающих и обратных трубопроводах из каждой системы потребления теплоты по ходу воды перед задвижкой.

4    На напоре сетевого насоса перед задвижкой.

Вопрос 165

ПТЭ ТЭ п.9.1.51. На местном щите управления теплопункта необходимо устанавливать световую сигнализацию о достижении следующих предельных параметров...

1    Температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (минимальная - максимальная).

2    Давления в обратных трубопроводах систем отопления каждого здания или в обратном трубопроводе распределительных сетей отопления на выходе из центрального теплового пункта (минимальное - максимальное).

3    Минимального перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети на входе и на выходе из центрального теплового пункта.

4    Уровней воды или конденсата в баках и водосборных приямках.

5    Температуры пара, поступающего в систему горячего водоснабжения (минимальная - максимальная).

Вопрос 166

ПТЭ ТЭ п.9.1.62. Как следует производить отключение системы теплопотребления с подключенными к тепловой сети по зависимой схеме потребителями?

1    Поочередным закрытием задвижек, начиная с подающего трубопровода.

2    Поочередным закрытием задвижек, начиная с обратного трубопровода.

3    Поочередным закрытием задвижек, начиная с самой удаленной от насосной теплосети.

Вопрос 167

ПТЭ ТЭ п.9.1.63. Какая максимальная скорость прогрева трубопровода пара, оборудования теплового пункта и систем паропотребления допускается при включении тепловых пунктов и систем паропотребления?

1    25 °С/час.

2    30 °С/час.

3    35 °С/час.

Вопрос 168

ПТЭ ТЭ п.9.2.1. Среднесуточная температура обратной сетевой воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на...

1    5 %.

2    7 %.

3    10 %.

Вопрос 169

ПТЭ ТЭ п.9.2.2. При эксплуатации систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения часовая утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет определенную часть объема воды в системах с учетом объема воды в разводящих теплопроводах систем. Какова эта часть?

1    0,20 %.

2    0,30 %.

3    0,25 %.

Вопрос 170

ПТЭ ТЭ п.9.3.13. Расширительный бак, соединенный с атмосферой для систем отопления с верхним розливом и температурным графиком работы системы 105-70°С следует устанавливать поднятым над системой на высоту...

1    2,5-3 м.

2    1,5-2 м.

3    0,5-1 м.

Вопрос 171

ПТЭ ТЭ п.9.3.23. Замену какого оборудования следует предусматривать при реконструкции (модернизации) систем отопления?

1    Расширительных баков, соединенных с атмосферой, - на расширительные баки мембранного типа.

2    Расширительных баков мембранного типа - на расширительные баки соединенные с атмосферой.

3    Расширительных баков мембранного типа - на автоматические регуляторы давления.

Вопрос 172

ПТЭ ТЭ п.9.4.4. Что необходимо обеспечить при устройстве камер воздушного отопления и приточной вентиляции?

1    Полную герметичность в соединениях между секциями калорифера.

2    Полную герметичность в соединениях между калориферами, вентиляторами и наружными ограждениями.

3    Плотность закрытия обводных каналов, работающих при переходных режимах.

4    Гидроизоляцию, уклоны и дренажные линии с пола камер.

Вопрос 173

ПТЭ ТЭ п.9.4.5. К установленному оборудованию систем вентиляции должны быть обеспечены свободные проходы для обслуживания и ремонта шириной не менее...

1    0,7 м.

2    0,8 м.

3    0,75 м.

Вопрос 174

ПТЭ ТЭ п.9.4.8. Прокладка каких труб допускается через помещения для вентиляционного оборудования?

1    Ливневой канализации.

2    Сбора воды из выше расположенных помещений вентиляционного оборудования.

3    Всех канализационных.

Вопрос 175

ПТЭ ТЭ п.9.4.14. Какие из указанных параметров системы воздушного отопления и приточной вентиляции должны определяться в процессе ее испытаний?

1    Производительность.

2    Полный и статический напор вентиляторов.

3    Частота вращения вентиляторов и электродвигателей.

4    Установленная мощность и фактическая нагрузка электродвигателей.

5    Распределение объемов воздуха и напоры по отдельным ответвлениям воздуховодов, а также в концевых точках всех участков.

6    Температура и относительная влажность приточного и удаляемого воздуха.

7    Производительность калориферов по теплоте.

8    Температура корпуса электродвигателей.

Вопрос 176

ПТЭ ТЭ п.9.4.14. Какие из указанных параметров системы воздушного отопления и приточной вентиляции должны определяться в процессе ее испытаний?

1    Температура обратной сетевой воды после калориферов при расчетном расходе и температуре сетевой воды в подающем трубопроводе, соответствующей температурному графику.

2    Гидравлическое сопротивление калориферов при расчетном расходе теплоносителя.

3    Температура и влажность воздуха до и после увлажнительных камер.

4    Коэффициент улавливания фильтров.

5    Наличие подсоса или утечки воздуха в отдельных элементах установки (воздуховодах, фланцах, камерах, фильтрах).

6    Вибрация вентиляторов и электродвигателей, температура их подшипников.

Вопрос 177

ПТЭ ТЭ п.9.4.18. Какие из указанных действий следует выполнять в процессе эксплуатации агрегатов воздушного отопления, систем приточной вентиляции?

1    Осматривать оборудование систем, приборы автоматического регулирования, контрольно-измерительные приборы, арматуру, конденсатоотводчики не реже 1 раза в неделю.

2    Проверять исправность контрольно-измерительных приборов, приборов автоматического регулирования по графику.

3    Вести ежедневный контроль за температурой, давлением теплоносителя, воздуха до и после калорифера, температурой воздуха внутри помещений в контрольных точках с записью в оперативном журнале.

4    Производить замену масла в масляном фильтре при увеличении сопротивления на 50 %.

5    Производить осмотр состояния опор и подвесок трубопроводов не реже 1 раза в неделю.

Вопрос 178

ПТЭ ТЭ п.9.4.18. Какие из указанных действий следует выполнять в процессе эксплуатации агрегатов воздушного отопления, систем приточной вентиляции?

1    Проверять исправность запорно-регулирующей арматуры, замену прокладок фланцевых соединений в соответствии с разделом "Система отопления".

2    Производить очистку калорифера пневматическим способом (сжатым воздухом), а при слежавшейся пыли - гидропневматическим способом или продувкой паром. Периодичность продувки должна быть определена в инструкции по эксплуатации. Очистка перед отопительным сезоном обязательна.

3    Проверять состояние изоляции кабелей питания электродвигателей, проводить замер сопротивления изоляции не реже 1 раза в месяц.

Вопрос 179

ПТЭ ТЭ п.11.6. Для чего перед началом отопительного периода проводятся пробные топки?

1    Для проверки готовности систем отопления и теплоснабжения к работе.

2    Для проверки прочности и плотности систем отопления и теплоснабжения.

3    Для проверки теплогидравлических характеристик систем отопления и теплоснабжения.

Вопрос 180

ПТЭ ТЭ п.11.7. Какая средняя суточная температура наружного воздуха в течение пяти суток является граничной для определения начала и окончания отопительного периода?

1    Плюс 7 °С.

2    Плюс 8 °С.

3    Плюс 9 °С.

Вопрос 181

ПТЭ ТЭ п.12.1. С какой целью на тепловых энергоустановках должен быть организован водно-химический режим?

1    Обеспечения надежной работы тепловых энергоустановок, трубопроводов и другого оборудования.

2    Обеспечения работы тепловых энергоустановок без повреждения и снижения экономичности, вызванных коррозией металла.

3    Недопущения образование накипи, отложений и шлама на теплопередающих поверхностях оборудования и трубопроводах в котельных, систем теплоснабжения и теплопотребления.

4    Повышения парообразования в теплопередающих трубах котлов.

Вопрос 182

ПТЭ ТЭ п.12.4. Какие факторы должны учитываться при выборе способов деаэрации питательной воды паровых котлов и подпиточной воды тепловой сети, способов подготовки воды для подпитки котлов и подпитки систем теплоснабжения, а также при разработке технологий водоподготовки тепловых энергоустановок и сетей?

1    Качество исходной (сырой) воды.

2    Назначение котельной.

3    Санитарные требований к теплоносителю.

4    Требования, определяемые конструкцией теплопотребляющего оборудования.

5    Условия безопасной эксплуатации, технико-экономические показатели и требования заводов-изготовителей.

6    Протяженность теплосетей.

Вопрос 183

ПТЭ ТЭ п.12.8. Какие работы должны быть выполнены до ввода тепловых энергоустановок в эксплуатацию?

1    Налажена работа водоподготовки и системы деаэрации.

2    Проведены испытания на прочность и плотность деаэратора и аппаратов водоподготовки питательной и подпиточной воды.

3    Проведены только испытания на прочность и плотность деаэратора и осуществлена наладка гидравлической части аппарата - при отсутствии в паровой котельной пара для работы деаэратора (до пуска котла).

4    Котел должен быть подвергнут реагентной или водной промывке.

5    Продувка котла.

6    Должны быть подвергнуты промывке аппараты и трассы тепловодоснабжения, к которым подключается водогрейный котел - в случае необходимости до подключения котла.

Вопрос 184

ПТЭ ТЭ п.12.11. С какой периодичностью необходимо производить ревизию водоподготовительного оборудования тепловых энергоустановок и сетей, его наладку, тепло-химические испытания паровых и водогрейных котлов и наладку их водно-химических режимов с привлечением специализированной организации?

1    Не реже 1 раза в 3 года.

2    Не реже 1 раза в 4 года.

3    Не реже 1 раза в 2 года.

4    Не реже 1 раза в год.

Вопрос 185

ПТЭ ТЭ п.12.11. В каких случаях следует пересматривать режимные карты водно-химического режима тепловых энергоустановок и сетей?

1    В случаях повреждений котлов по причинам, связанным с их водно-химическим режимом.

2    При реконструкции котлов.

3    При изменении вида топлива или основных параметров.

4    При изменении водно-химического режима и водоподготовительной установки.

5    При изменении требований к качеству исходной и обработанной воды.

6    По результатам наладки и испытаний 1 раз в 3 года.

7    После капитального ремонта котла.

Вопрос 186

ПТЭ ТЭ п.13.1. На тепловых энергоустановках должен быть организован контроль за состоянием основного и наплавленного металла для обеспечения их безопасной работы и предотвращения повреждений, которые могут быть вызваны...

1    Дефектами изготовления деталей.

2    Развитием процессов эрозии и коррозии.

3    Снижением прочностных и пластических характеристик при эксплуатации.

4    Химическим составом металла.

Вопрос 187

ПТЭ ТЭ п.13.6. Для чего организовывается эксплуатационный контроль металла элементов тепловых энергоустановок?

1    Для оценки изменения состояния металла.

2    Для определения пригодности металла к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы.

3    Для определения структуры металла.

Вопрос 188

ПТЭ ТЭ п.14.5. В системах смазки вспомогательного оборудования тепловых энергоустановок с принудительной циркуляцией масло подвергается визуальному контролю на содержание...

1    Механических примесей.

2    Шлама.

3    Воды.

4    Органических примесей.

5    Летучих компонентов.

Вопрос 189

ПТЭ ТЭ п.14.5. В системах смазки вспомогательного оборудования с принудительной циркуляцией (в тепловых энергоустановках) масло должно подвергаться визуальному контролю не реже...

1    1 раз в месяц.

2    2 раза в месяц.

3    1 раз в неделю.

Вопрос 190

ПТЭ ТЭ п.15.1.1. При какой мощности эксплуатируемых систем теплоснабжения и теплопотребления должно быть организовано круглосуточное диспетчерское управление?

1    10 Гкал/час и более.

2    12 Гкал/час и более.

3    15 Гкал/час и более.

Вопрос 191

ПТЭ ТЭ п.15.2.3. Регулирование параметров теплоносителя в тепловых сетях осуществляется автоматически или вручную путем воздействия на...

1    Работу источников и потребителей теплоты.

2    Гидравлический режим тепловых сетей, в том числе изменением перетоков и режимов работы насосных станций и теплопотребляющих энергоустановок.

3    Режим подпитки путем поддержания постоянной готовности водоподготовительных установок источников тепловой энергии к покрытию изменяющихся расходов подпиточной воды.

4    Режим разогрева и расхолаживания основного оборудования.

Вопрос 192

ПТЭ ТЭ п.15.3.9. Какие действия должны быть выполнены для того, чтобы оборудование тепловой энергоустановки считалось введенным в работу из ремонта?

1    Эксплуатирующей организацией подано уведомление о завершении ремонтных работ.

2    Включение оборудования в работу.

3    Закрытие оперативной заявки.

4    Издано письменное распоряжение технического руководителя.

Вопрос 193

ПТЭ ТЭ п.15.4.2. Что из указанного является основными направлениями предупреждения технологических нарушений в системах теплоснабжения и теплопотребления и поддержания постоянной готовности организации к ликвидации этих нарушений?

1    Своевременное обеспечение рабочих мест схемами технологических трубопроводов, инструкциями по ликвидации технологических нарушений, программами переключений.

2    Подготовка персонала в пунктах тренажерной подготовки с использованием тренажеров, максимально соответствующих реальным условиям производства, а также при возможности с использованием персональных компьютеров.

3    Тестирование персонала при приеме на работу, а также в процессе трудовой деятельности по готовности к оперативной работе.

4    Создание необходимых аварийных запасов оборудования.

Вопрос 194

ПТЭ ТЭ п.15.5.2. Допускается ли совмещение рабочих мест оперативно-диспетчерского персонала тепловых энергоустановок при его работе в смене неполным составом?

1    Допускается безусловно.

2    Не допускается.

3    Может быть разрешено только по письменному указанию руководства организации.

4    Допускается только по письменному разрешению руководства вышестоящего оперативного персонала.

Вопрос 195

ПТЭ ТЭ п.15.5.15. Что, из указанного, должен выполнить работник из числа оперативно-диспетчерского персонала тепловых энергоустановок при приемке смены?

1    Ознакомиться с состоянием, схемой и режимом работы тепловых энергоустановок, находящихся в его оперативном управлении и ведении, в объеме, определяемом соответствующими инструкциями.

2    Получить сведения от сдавшего смену об оборудовании, за которым необходимо вести особо тщательное наблюдение для предупреждения нарушений в работе, и об оборудовании, находящемся в резерве и ремонте.

3    Выяснить, какие работы выполняются по заявкам, нарядам и распоряжениям на закрепленном за ним участке.

4    Доложить непосредственному начальнику по смене обо всех изменениях в оперативной схеме происшедших с его предыдущего дежурства.

Вопрос 196

ПТЭ ТЭ п.15.5.15. Что, из указанного, должен выполнить работник из числа оперативно-диспетчерского персонала тепловых энергоустановок при приемке смены?

1    Проверить и принять инструмент, материалы, ключи от помещений, оперативную документацию и документацию рабочего места.

2    Ознакомиться со всеми записями и распоряжениями за время, прошедшее с его предыдущего дежурства.

3    Принять рапорт от подчиненного персонала и доложить непосредственному начальнику по смене о вступлении в дежурство и недостатках, выявленных при приемке смены.

4    Оформить приемку-сдачу смены записью в журнале или ведомости за его подписью и подписью сдающего смену.

5    Выяснить, какие работы планируются к выполнению по нарядам и распоряжениям на закрепленном за ним участке.

Вопрос 197

ПТЭ ТЭ п.15.5.19. Допускается ли, согласно данным Правилам, привлечение к ремонтным работам и испытаниям оперативно-диспетчерского персонала?

1    Не допускается.

2    Допускается только на время выполнения капитального ремонта оборудования, находящегося в ведении данного персонала.

3    Допускается по разрешению оперативного руководителя, кратковременно с освобождением на это время от исполнения обязанностей на рабочем месте и записью в оперативном журнале.

Вопрос 198

ВРД п.6. Какие из указанных документов входят в состав документации рассматриваемой должностным лицом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию котельной?

1    - копию учредительного документа (заверенную в установленном порядке) для юридического лица;

2    - документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего собственника;

3    - наличие заключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора (при идентификации котельной как опасного производственного объекта);

4    - документ на специальное водопользование;

5    - разрешения на применение технических устройств на опасном производственном объекте;

6    - перечень имеющихся в наличии защитных средств с протоколами испытаний, противопожарного инвентаря, плакатов по технике безопасности;

Вопрос 199

ВРД п.6. Какие из указанных документов входят в состав документации рассматриваемой должностным лицом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию котельной?

1    - паспорта зданий (сооружений) и энергоустановок;

2    - сертификаты на оборудование (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации);

3    - технические условия на присоединение тепловых энергоустановок и справку о выполнении технических условий;

4    - акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

5    - промежуточные акты выполненных работ;

6    - оформление результатов технического освидетельствования промышленных дымовых труб и энергоустановок;

7    - копию договора с эксплуатирующей организацией (при отсутствии собственного эксплуатирующего персонала);

Вопрос 200

ВРД п.6. Какие из указанных документов входят в состав документации рассматриваемой должностным лицом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию котельной?

1    - акт приема рабочей комиссией или приемо-сдаточный акт между монтажной организацией и заказчиком;

2    - технический отчет о проведении испытаний (измерений), включая методы неразрушающего контроля;

3    - разрешение на допуск в эксплуатацию электрических установок;

4    - разрешение на допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты;

5    - акт комплексного опробования тепловых энергоустановок;

6    - проект электроустановки, согласованный в установленном порядке;

Вопрос 201

ВРД п.6. Какие из указанных документов входят в состав документации рассматриваемой должностным лицом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию котельной?

1    - акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ);

2    - паспорт технического устройства (котла, трубопровода, сосуда, работающего под давлением);

3    - распорядительные документы по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок;

4    - выписку из журнала проверки знаний или копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и их заместителей, теплоэнергетического персонала;

5    - исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры;

6    - документы по регистрации тепловой сети в органах Ростехнадзора или в организации - владельце сети;

Вопрос 202

ВРД п.6. Какие из указанных документов входят в состав документации рассматриваемой должностным лицом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию котельной?

1    - должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности;

2    - комплект действующих инструкций по эксплуатации энергоустановок, зданий и сооружений;

3    - утвержденный техническим руководителем перечень технической документации;

4    - утвержденную программу прогрева и пуска в эксплуатацию котельной (котла);

5    - перечень имеющихся в наличии защитных средств, средств пожаротушения и оказания медицинской помощи;

6    - оперативный план тушения пожара;

Вопрос 203

ВРД п.7. Какие из указанных документов входят в состав документации рассматриваемой должностным лицом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей?

1    - копию учредительного документа (заверенную в установленном порядке) для юридического лица;

2    - документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего собственника;

3    - наличие заключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора (при идентификации тепловых энергоустановок и тепловых сетей как опасного производственного объекта);

4    - разрешение на применение технических устройств (оборудование тепловых энергоустановок, тепловых пунктов и тепловых сетей, участок тепловой сети, системы, приборы и средства противоаварийной защиты, сигнализации и контроля, используемые при эксплуатации указанного оборудования) при наличии идентифицирующих признаков опасности;

5    - документы по регистрации тепловой сети в органах Ростехнадзора или в организации - владельце сети;

6    - акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ);

Вопрос 204

ВРД п.7. Какие из указанных документов входят в состав документации рассматриваемой должностным лицом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей?

1    - паспорта трубопроводов и тепловых энергоустановок;

2    - сертификаты на трубопроводы, арматуру и тепловые энергоустановки (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации);

3    - технические условия на присоединение тепловых энергоустановок;

4    - справку о выполнение технических условий;

5    - акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

6    - акт приема рабочей комиссией или приемо-сдаточный акт между строительной (монтажной) организацией и заказчиком;

7    - список лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала (Ф.И.О., должность, номера телефонов, группа по электробезопасности), которым разрешено ведение оперативных переговоров и переключений;

Вопрос 205

ВРД п.7. Какие из указанных документов входят в состав документации рассматриваемой должностным лицом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей?

1    - технические отчеты о проведенных испытаниях (измерениях), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий;

2    - документы по техническому освидетельствованию;

3    - разрешение на допуск в эксплуатацию электрических установок (для тепловых пунктов, арматуры с электроприводом, камер и проходных каналов с системами освещения и вентиляции);

4    - акт комплексного опробования тепловых энергоустановок;

5    - распорядительные документы по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок;

6    - сертификаты соответствия на электрооборудование (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации);

Вопрос 206

ВРД п.7. Какие из указанных документов входят в состав документации рассматриваемой должностным лицом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей?

1    - выписку из журнала проверки знаний или копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и их заместителей, теплоэнергетического персонала;

2    - исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры;

3    - должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности;

4    - комплект действующих инструкций по эксплуатации;

5    - утвержденную программу прогрева и пуска в эксплуатацию тепловой энергоустановки, тепловой сети;

6    - перечень имеющихся в наличии защитных средств, средств пожаротушения и оказания медицинской помощи;

7    - документ на специальное водопользование;

Вопрос 207

ВРД п.9. В каком случае осмотр энергоустановки должностным лицом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не проводится, а документы возвращаются заявителю с письменным обоснованием, в котором перечисляются конкретные причины возврата?

1    при выявлении недостаточности представленных документов;

2    при выявлении несоответствия содержания представленных документов установленным требованиям;

3    при неподготовленности энергоустановки к осмотру;

Вопрос 208

ВРД п.11. Каков срок рассмотрения документов и осмотра энергоустановки должностным лицом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору со дня регистрации заявления?

1    не более 30 календ. дн.

2    не более 15 календ. дн.

3    не более 20 календ. дн.

Вопрос 209

ВРД п.15. В скольких экземплярах оформляются акт осмотра и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки?

1    2 каждый

2    3 каждый

Вопрос 210

ВРД п.16. Допуск энергоустановки в эксплуатацию осуществляется повторно, если она не будет технологически присоединена к сетям в течение:

1    3 мес.

2    1 мес.

Вопрос 211

ПРПАС п.3 Расследованием какого вида аварийных ситуаций не занимается федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей?

1    Прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов.

2    Разрушение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии на срок 3 суток и более.

3    Повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

4    Повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя тепловых сетей на срок до 24 часов.

Вопрос 212

ПРПАС п.5 Что из перечисленного не входит в обязанности собственника или иного законного владельца объекта теплоснабжения при возникновении на нем аварийной ситуации?

1    Передача оперативной информации о возникновении аварийной ситуации в органы местного самоуправления.

2    Осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации.

3    Организация расследования причин аварийной ситуации, повлекшей  разрушение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии на срок до 3 суток.

4    Принятие мер по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации.

Вопрос 213

ПРПАС п.6 В какие сроки законный владелец объекта теплоснабжения должен передать оперативную информацию в Ростехнадзор о возникновении аварийной ситуации, повлекшей повреждение сооружений, в которых находится объект, и прекращение теплоснабжения потребителей?

1    В течение 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

2    В течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

3    В течение 4 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

4    Незамедлительно.

Вопрос 214

ПРПАС п.7 Какие сведения не входят в оперативную информацию, передаваемую законным владельцем объекта теплоснабжения при возникновении на нем аварийной ситуации в соответствующие федеральные органы исполнительной власти?

1    Схемные, режимные и погодные условия.

2    Сведения о не включенном после аварийной ситуации (вывод в ремонт, демонтаж) оборудовании объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

3    Основные технические параметры оборудования.

4    Сведения о проведении противоаварийных мероприятий на объекте до возникновения аварии.

Вопрос 215

ПРПАС п.11 Кого из перечисленных лиц комиссия по расследованию причин аварийной ситуации на объекте теплоснабжения вправе привлекать к расследованию?

1    Только представителей организаций, выполнявших подрядные, проектные и конструкторские работы в отношении данного объекта.

2    Только представителей единой теплоснабжающей организации.

3    Только представителей потребителей.

4    Всех перечисленных лиц.

Вопрос 216

ПРПАС п.12 В какой срок проводится расследование причин аварийной ситуации на объекте теплоснабжения со дня начала расследования?

1    В срок, не превышающий 20 дней.

2    В срок, не превышающий 30 дней.

3    В срок, не превышающий полугода.

4    В срок, не превышающий одного года.

Вопрос 217

ПРПАС п.12 Каков максимальный общий срок расследования причин аварийной ситуации?

1    65 дней.

2    85 дней.

3    20 дней.

4    45 дней.

Вопрос 218

ПРПАС п.14 Что не подлежит выявлению при расследовании причин аварийной ситуации на объекте теплоснабжения?

1    Действия (бездействие) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей, повлекшие возникновение аварийной ситуации.

2    Соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения.

3    Своевременность принятия мер по устранению последствий аварийной ситуации и дефектов оборудования.

4    Оценка уровней профессиональных рисков.

Вопрос 219

ПРПАС п.19 Какая информация не входит в акт расследования причин аварийной ситуации на объектах теплоснабжения?

1    Описание состояния и режима работы объектов, на которых произошла аварийная ситуация, до возникновения аварийной ситуации и во время аварийной ситуации.

2    Перечень и описание повреждений оборудования объектов.

3    Перечень противоаварийных мероприятий.

4    Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащение рабочих мест средствами коллективной защиты.

Вопрос 220

ПРПАС п.18 Каким документом оформляются результаты расследования причин аварийной ситуации?

1    Протоколом расследования аварийной ситуации.

2    Актом о расследовании причин аварийной ситуации.

3    Распоряжением председателя комиссии о выявлении причин аварии.

4    Приказом руководителя о проведении противоаварийных мероприятий.

Вопрос 221

ПРПАС п.29 Каким образом осуществляется контроль за выполнением противоаварийных мероприятий на объектах, на которых произошла аварийная ситуация?

1    Законный владелец объекта представляет в соответствующий федеральный орган исполнительной власти и органы местного самоуправления сводный ежемесячный отчет об аварийных ситуациях.

2    Федеральный орган исполнительной власти проводит выездные проверки состояния противоаварийной защиты объекта по утвержденному графику.

3    Законный владелец объекта представляет в органы местного самоуправления сводный годовой отчет об аварийных ситуациях.

4    Органы местного самоуправления осуществляют периодические выездные проверки выполнения противоаварийных мероприятий по согласованию с законным владельцем объекта.

Вопрос 222

ПОТ  п.1  На какие тепловые энергоустановки распространяются Правила?

1    — на производственные, производственно—отопительные и отопительные котельные с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200°С, использующие все виды органического топлива, а также нетрадиционные возобновляемые энергетические ресурсы;   — на паровые и водяные тепловые сети всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата и другие сетевые сооружения;   — на системы теплопотребления всех назначений (технологические, отопительные, вентиляционные, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющие агрегаты, тепловые сети потребителей, тепловые пункты, другие сооружения аналогичного назначения;   — на  центральные и индивидуальные тепловые пункты, насосные станции всех назначений;   — на теплообменные аппараты всех назначений;   — резервуары для хранения топлива, химических реагентов и горячей воды.

2    — только на тепловые энергоустановки тепловых электростанций, морских и речных судов и плавучих средств.

3    — только на тепловые энергоустановки подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта.

Вопрос 223

ПОТ  п.1   На какие тепловые энергоустановки не распространяются Правила?

1    — тепловые энергоустановки тепловых электростанций, морских и речных судов и плавучих средств, подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта.

2    — теплообменные аппараты всех назначений;

3    — паровые и водяные тепловые сети всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата и другие сетевые сооружения;

Вопрос 224

ПОТ  п.5     Что  обязан обеспечить работодатель при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей?

1    содержание тепловых энергоустановок в исправном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил и технической документации организации-изготовителя;

2    обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;

3    контроль за соблюдением работниками требований Правил и инструкций по охране труда.

4    Описание состояния и режима работы объектов, на которых произошла аварийная ситуация, до возникновения аварийной ситуации и во время аварийной ситуации.

Вопрос 225

ПОТ  п.6      При эксплуатации тепловых энергоустановок на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

1    теплоносителя (пара, горячей воды), химических реагентов при возможных разрушениях элементов тепловых энергоустановок и трубопроводов;

2    повышенной температуры наружной поверхности тепловых энергоустановок и трубопроводов;

3    повышенной загазованности воздуха рабочих зон топливным газом;

4    освещенность рабочих зон;

Вопрос 226

ПОТ  п.8  Кто допускается к выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок?

1    — работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр в установленном порядке, инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте.

2    — работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр в установленном порядке и вводный инструктаж.

3    — работники в возрасте 18 лет, прошедшие обязательную проверку знаний, норм и правил в установленном порядке, инструктаж по охране труда и стажировку на рабочем месте.

Вопрос 227

ПОТ  п.8   При каких условиях допускаются работники к самостоятельному выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок?

1    К самостоятельному выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок работники допускаются после проверки знаний в установленном порядке. Периодическая проверка знаний проводится не реже одного раза в 12 месяцев.

2    К самостоятельному выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок работники допускаются после проверки знаний Правил техники безопасности, технической эксплуатации и Правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями. Периодичность проверки знаний — не реже одного раза в 6 месяцев.

3    К самостоятельному выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок работники допускаются после обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировки на рабочем месте. Периодичность проверки знаний — не реже одного раза в квартал.

Вопрос 228

ПОТ  п.8   Как оформляется допуск к самостоятельной работе по эксплуатации тепловых энергоустановок?

1    Допуск к самостоятельной работе по эксплуатации тепловых энергоустановок оформляется соответствующим локальным нормативным актом работодателя.

2    Допуск к самостоятельной работе по эксплуатации тепловых энергоустановок оформляется нарядом—допуском на безопасное производство работ.

3    Допуск к самостоятельной работе по эксплуатации тепловых энергоустановок оформляется нарядом—допуском, письменным или устным распоряжением на безопасное производство работ.

Вопрос 229

ПОТ  п.9   Какие меры обязан принять работодатель при организации проведения работ, связанных с возможным воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов?

1    Работодатель обязан принять меры по их исключению или снижению до уровней допустимого воздействия, установленных требованиями соответствующих нормативных правовых актов.

2    Уполномоченные лица инспекции по охране труда обязаны принять меры по их исключению или снижению до уровней допустимого воздействия, установленных требованиями соответствующих нормативных правовых актов.

3    Работодатель обязан предупредить работников о вредных и (или) опасных производственных факторах в соответствующей локальной нормативной документации под роспись.

Вопрос 230

ПОТ  п.11   Кто из числа работников допускается к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок?

1    — работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда.

2    — работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр в установленном порядке и стажировку на рабочем месте.

3    — работники, имеющие опыт работы по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок не менее двух лет.

Вопрос 231

ПОТ  п.13   В соответствие с какими документами должны осуществляться работы по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок с применением инструмента и приспособлений? п.

1    — в соответствии с Правилами, а также требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждаемых Минтрудом России.

2    — в соответствии с Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных Министерством топлива и энергетики Российской Федерации.

3    — в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденных приказом № 115Минэнерго России от 24.03.03 г.

Вопрос 232

ПОТ  п.14   В соответствие с чем устанавливаются режимы труда и отдыха работников?

1    Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами работодателя в соответствии с трудовым законодательством.

2    Только в соответствии с трудовым законодательством.

3    Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Вопрос 233

ПОТ  п.18   Разрешено ли устанавливать в одном помещении машины и приборы, не имеющие отношения к обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок?

1    запрещается.

2    разрешается, при условии их надежного ограждения.

3    разрешается.

Вопрос 234

ПОТ  п.19   Правила хранения и выдачи ключей от дверей газоопасных помещений без постоянно находящегося в помещении обслуживающего персонала?

1    Двери газоопасных помещений без постоянно находящегося в помещении обслуживающего персонала должны закрываться на замок. Ключи должны храниться в помещении дежурного персонала и выдаваться на время работ под расписку работникам согласно списку, утверждаемому работодателем, а по окончании работ ежедневно сдаваться лицу, выдавшему их.

2    Двери газоопасных помещений без постоянно находящегося в помещении обслуживающего персонала должны закрываться на замок. Ключи должны храниться у одного из лиц дежурного персонала и выдаваться на время работ по первому требованию обслуживающего персонала, а по окончании работ сдаваться лицу, выдавшему их.

3    Двери газоопасных помещений без постоянно находящегося в помещении обслуживающего персонала должны закрываться на замок. Ключи должны храниться в помещении дежурного персонала и выдаваться только руководителю работ при наличии наряда—допуска на газоопасные работы.

Вопрос 235

ПОТ  п.20   Где должны вывешиваться знаки безопасности, предупреждающие о наличии вредных веществ и об опасности пожара или взрыва?

1    У входов в газоопасные помещения.

2    Непосредственно на всех тепловых энергоустановках.

3    У входов в складские помещения.

Вопрос 236

ПОТ  п.24   В каких случаях допускается устройство в каналах подземных теплопроводов глухих перегородок, препятствующих свободному проходу работников?

1    Не допускается устройство в каналах подземных теплопроводов глухих перегородок, препятствующих свободному проходу работников.   В исключительных случаях, когда разделение канала на отдельные отсеки необходимо по технологическим условиям (при устройстве железобетонной щитовой неподвижной опоры), до и после разделительной перегородки должны устраиваться выходы на поверхность земли

2    Допускается устройство в каналах подземных теплопроводов глухих перегородок, препятствующих свободному проходу работников, когда разделение канала на отдельные отсеки необходимо по технологическим условиям (при устройстве железобетонной щитовой неподвижной опоры), при этом выходы на поверхность земли должны устраиваться только до разделительной перегородки

3    Допускается устройство в каналах подземных теплопроводов глухих перегородок, препятствующих свободному проходу работников, когда разделение канала на отдельные отсеки необходимо по технологическим условиям (при устройстве железобетонной щитовой неподвижной опоры), при этом выходы на поверхность земли должны устраиваться только после разделительной перегородки

Вопрос 237

ПОТ  п.26   Какие плакаты должны вывешиваться в производственных помещениях, в которых установлены тепловые энергоустановки?

1    Должны вывешиваться плакаты, наглядно иллюстрирующие безопасные методы и приемы работы и правила оказания первой помощи пострадавшим.

2    Должны вывешиваться плакаты, наглядно иллюстрирующие правила эксплуатации тепловых энергоустановок и предупреждения аварий

3    Должны вывешиваться плакаты и планы эвакуации персонала при пожарах.

Вопрос 238

ПОТ  п.27   Где должен размещаться список всех помещений с наличием вредных веществ и газоопасных мест, утверждаемый работодателем?

1    На рабочем месте руководителя работ.

2    В помещении дежурного персонала.

3    Размещается непосредственно у работодателя.

Вопрос 239

ПОТ  п.28   Что применяется в качестве обтирочного материала?

1    Хлопчатобумажные или льняные тряпки.

2    Синтетические отходы текстильного производства.

3    Оверлоченные салфетки из сатина или бязи.

Вопрос 240

ПОТ  п.28   С какой периодичностью должен убираться грязный обтирочный материал из ящиков?

1    ежедневно.

2    по мере полного заполнения ящиков.

3    ежесменно.

Вопрос 241

ПОТ  п.29   В каком количестве разрешается хранить в производственных помещениях бензин, керосин, спирт, лакокрасочные материалы, растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы?

1    в количестве, не превышающем суточную норму расхода.

2    в количестве, не превышающем сменную норму расхода.

3    в неограниченном количестве.

Вопрос 242

ПОТ  п.32   Что должно быть предусмотрено при обслуживании арматуры и иных элементов тепловых энергоустановок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки)?

1    Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) высотой не менее 0,9 м. со сплошной металлической зашивкой по низу (бортиком) высотой не менее 0,1 м.

2    Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) высотой не более 0,9 м. со сплошной металлической зашивкой по низу (бортиком) высотой не более 0,05 м.

3    Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) высотой не менее 1,1 м. со сплошной металлической зашивкой по низу (бортиком) высотой не более 90 мм.

Вопрос 243

ПОТ  п.33   Каким должно быть расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними?

1    не менее 2 м.

2    не более 1.8 м.

3    не более 1.5 м.

Вопрос 244

ПОТ  п.35   Где и какие сведения необходимо отражать при учете тепловых энергоустановок?

1    Учет тепловых энергоустановок осуществляется работодателем в журнале учета тепловых энергоустановок, в котором отражаются следующие сведения:   1) порядковый номер записи;   2) дата постановки тепловой энергоустановки на учет;   3) наименование тепловой энергоустановки;   4) характеристики тепловой энергоустановки: параметры работы (давление, температура); производительность (Гкал/час, т/час); пропускная способность (т/час);   теплопотребление (Гкал/час, час);   5) место расположения тепловой энергоустановки;   6) должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

2    Учет тепловых энергоустановок осуществляется дежурным персоналом в паспорте тепловых энергоустановок, в котором отражаются следующие сведения:   1) порядковый номер записи;   2) дата регистрации тепловой энергоустановки;   3) наименование тепловой энергоустановки;   4) дата предыдущего проведения технического освидетельствования тепловой энергоустановки;   5) место установки тепловой энергоустановки;   6) должность, фамилия и инициалы владельца тепловой энергоустановки.

3    Учет тепловых энергоустановок осуществляется владельцем в проектной документации завода—изготовителя тепловых энергоустановок, в котором отражаются следующие сведения:   1) порядковый номер тепловой энергоустановки;   2) дата регистрации тепловой энергоустановки;   3) наименование тепловой энергоустановки;   4) дата предыдущего проведения наружного и внутреннего осмотра тепловой энергоустановки;   5) результаты испытаний тепловой энергоустановки;   6) должность, фамилия и инициалы владельца тепловой энергоустановки.

Вопрос 245

ПОТ  п.36   В соответствии с какими документами должны выполняться работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок?

1    Письменным распоряжением — нарядом—допуском на производство работ повышенной опасности (далее — наряд—допуск). Нарядом—допуском определяются содержание, место, время и условия производства работ повышенной опасности, необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ.

2    Распоряжением для производства работ повышенной опасности, при котором определяются необходимые меры безопасности, состав бригады.

3    Письменным распоряжением — нарядом—допуском на производство работ повышенной опасности (далее — наряд—допуск) утвержденный техническим руководителем. Технический руководитель определяет содержание, место, время и условия производства работ повышенной опасности.

Вопрос 246

ПОТ  п.36   Кем оформляется наряд—допуск для работ повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок?

1    Уполномоченными работодателем должностными лицами, ответственными за организацию и безопасное производство работ повышенной опасности.

2    Работодателем, осуществляющим надзор за организацию и безопасное производство работ повышенной опасности.

3    Ответственным лицом, осуществляющим надзор за безопасную эксплуатацию тепловой энергоустановки.

Вопрос 247

ПОТ  п.37    На какой срок выдается наряд—допуск?

1    на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ.

2    срок действия наряда—допуска не более одних суток.

3    срок действия наряда—допуска не более одной смены.

Вопрос 248

ПОТ  п.37   В каком случае наряд—допуск аннулируется?

1    В случае возникновения в процессе производства работ опасных и (или) вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом—допуском.

2    В случае изменения в процессе производства работ состава бригады.

3    В случае изменения условий безопасного производства работ.

Вопрос 249

ПОТ  п.38   Какие сведения необходимо указать для регистрации оформленных и выданных нарядов—допусков?

1    1) название подразделения;   2) номер наряда—допуска;   3) дата выдачи;   4) краткое описание работ по наряду—допуску;   5) срок, на который выдан наряд—допуск;   6) фамилии и инициалы должностных лиц, выдавшего и получившего наряд—допуск, заверенные их подписями с указанием даты;   7) фамилия и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнении работ наряд—допуск, заверенные его подписью с указанием даты.

2    1) название организации;   2) номер диспетчерской заявки на отключение установки;   3) дата выдачи;   4) краткое описание работ по наряду—допуску;   5) срок, на который выдан наряд—допуск;   6) фамилии и инициалы должностных лиц, допускающего и получившего наряд—допуск, заверенные их подписями с указанием даты;   7) фамилия и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнении работ наряд—допуск, заверенные его подписью с указанием даты.

3    1) название организации;   2) номер наряда—допуска;   3) дата выдачи;   4) наименование тепловой энергоустановки;   5) срок, на который выдан наряд—допуск;   6) фамилии и инициалы должностных лиц, ответственного работника и получившего наряд—допуск, заверенные их подписями с указанием даты;   7) фамилия и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнении работ наряд—допуск, заверенные его подписью с указанием даты.

Вопрос 250

ПОТ  п.39   Что относится к работам на тепловых энергоустановках, на производство которых выдается наряд—допуск?

1    гидропневматическая промывка трубопроводов

2    уборка площадок обслуживания и ремонта оборудования тепловой энергоустановки.

3    установка и снятие заглушек на трубопроводах воды с температурой ниже + 45град.С;

Вопрос 251

ПОТ  п.40   Кем утверждается перечень работ, выполняемых по нарядам—допускам?

1    работодателем и может быть им дополнен.

2    владельцем тепловой энергоустановки, изменения в перечне работ недопустимы.

3    пуско—наладочной организацией

Вопрос 252

ПОТ  п.41   Какие работы допускается производить без оформления наряда—допуска?

1    Одноименные работы повышенной опасности, проводящиеся на постоянной основе и выполняемые в аналогичных условиях постоянным составом работников, с проведением целевого инструктажа по утвержденным для каждого вида работ повышенной опасности инструкциям по охране труда.

2    Однотипные работы, проводящиеся на постоянной основе и выполняемые постоянным составом работников.

3    Однотипные работы с проведением целевого инструктажа по утвержденным для каждого вида работ повышенной опасности инструкциям по охране труда.

Вопрос 253

ПОТ  п.44   Кто и на какой период оформляет акт—допуск при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями?

1    ответственные представители заказчика и подрядчика на весь период выполнения работ на территории организации.

2    заказчик, на весь период выполнения работ на территории организации.

3    подрядчик, сервисная организация на весь период выполнения работ на территории организации.

Вопрос 254

ПОТ  п.45   Какие установки необходимо предусматривать при ремонтных работах в зонах с температурой воздуха выше +32 град.С?

1    передвижные воздушно—душирующие установки.

2    штатные установки системы принудительной вентиляции.

3    передвижные установки системы вентиляции и кондиционирования воздуха в рабочей зоне.

Вопрос 255

ПОТ  п.47   Без выполнения каких технических мероприятий запрещается ремонтировать тепловые энергоустановки? п.47

1    Запрещается ремонтировать тепловые энергоустановки без выполнения технических мероприятий, препятствующих их ошибочному включению (пуск двигателя, подача пара или воды), самопроизвольному перемещению или движению.

2    Должна соблюдаться предусмотренная планом производства работ, техническими условиями или технологической картой последовательность операций

3    Руководитель подрядной (сервисной) организации несет ответственность за соблюдение Правил и требований технической документации организации-изготовителя.

Вопрос 256

ПОТ  п.48    С какой стороны должна отключаться подлежащая ремонту тепловая энергоустановка (участок трубопровода) во избежание попадания в нее пара или горячей воды?

1    Должна отключаться со стороны смежных трубопроводов и оборудования, дренажных и обводных линий. Дренажные линии и воздушники, сообщающиеся непосредственно с атмосферой, открываются.

2    Отключаются по наряду -допуску.

3    Оборудование должно быть отключено, опорожнено, очищено (промыто, продуто) и отделено заглушками от действующего оборудования

Вопрос 257

ПОТ   п.49    С помощью чего необходимо отключать тепловую энергоустановку?

1    Отключать тепловую энергоустановку необходимо с помощью заглушек с хвостовиками с предварительным отключением тепловой сети задвижками или двумя последовательно установленными задвижками, между которыми устанавливается устройство, соединенное непосредственно (прямо) с атмосферой.

2    С помощью заглушек с хвостовиками .

3    Вся отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии.

Вопрос 258

ПОТ  п.50    Что необходимо сделать перед началом ремонта тепловой энергоустановки?

1    Перед началом ремонта с теплопотребляющих установок и трубопроводов следует снять давление и освободить их от пара и воды; с электроприводов отключающей арматуры снять напряжение, а с цепей управления электроприводами - предохранители.

2    С электроприводов отключающей арматуры снять напряжение.

3    Дренажные линии и воздушники, сообщающиеся непосредственно с атмосферой, открываются.

Вопрос 259

ПОТ  п.50    В каком состоянии должна быть отключающая арматура?

1    Вся отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии. Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта. Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть закрыта.

2    Дренажные линии и воздушники, сообщающиеся непосредственно с атмосферой, закрываются.

3    Должны предусматриваются передвижные воздушно-душирующие установки.

Вопрос 260

ПОТ  п.50    В каком состоянии должна быть запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой?

1    Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта.

2    Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть закрыта.

3    Указано в наряде-допуске.

Вопрос 261

ПОТ  п.50   В каком состоянии должна быть запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода)?

1    Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть закрыта.

2    Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта.

3    Отключающая арматура и вентили дренажей должны быть обвязаны цепями.

Вопрос 262

ПОТ  п.50   Какая арматура должна быть между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом)?

1    Между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой.

2    Отключающая арматура должна быть заперта на замки.

3    Предотвращающая падение демонтируемых частей.

Вопрос 263

ПОТ  п.50    Какие таблички должны быть вывешены на отключающей арматуре?

1    На отключающей арматуре должны быть вывешены таблички: "Не открывать! Работают люди".

2    На отключающей арматуре должны быть вывешены таблички: "Не закрывать! Работают люди".

3    "Работать здесь!".

Вопрос 264

ПОТ  п.50    Какие таблички должны быть вывешены на вентилях открытых дренажей?

1    На вентилях открытых дренажей: "Не закрывать! Работают люди".

2    На вентилях открытых дренажей: "Не открывать! Работают люди";

3    "Работать здесь!".

Вопрос 265

ПОТ  п.50    Какие таблички должны быть вывешены на ключах управления электроприводами отключающей арматуры?

1    На ключах управления электроприводами отключающей арматуры: "Не включать! Работают люди".

2    На ключах управления электроприводами отключающей арматуры: " Работают люди".

3    Указано в наряде-допуске.

Вопрос 266

ПОТ  п.50    Через какую арматуру должно производиться дренирование воды и пара?

1    Дренирование воды и пара должно производиться через спускную арматуру.

2    Ремонт установок и трубопроводов при избыточном давлении в них запрещается.

3    Дренирование воды и пара должно производиться через воздушники.

Вопрос 267

ПОТ  п.51    Разрешено ли открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации арматуры?

1    Открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации арматуры, запрещается.

2    Открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации арматуры, разрешается.

3    Предусмотрено инструкцией по эксплуатации арматуры.

Вопрос 268

ПОТ  п.54   Каким способом отогреваются замерзшие трубопроводы горючих, взрывоопасных и вредных веществ, а также их арматура?

1    Замерзшие трубопроводы горючих, взрывоопасных и вредных веществ, а также их арматура отогреваются влажным паром или горячей водой.

2    Замерзшие трубопроводы горючих, взрывоопасных и вредных веществ, а также их арматура отогреваются только горячей водой.

3    Только  открытым огнем.

Вопрос 269

ПОТ  п.54    В каких случаях разрешается применение источника тепла с открытым огнем?

1    Применение источника тепла с открытым огнем разрешается только для отогрева арматуры и трубопроводов воды и пара, расположенных вне пожароопасных помещений и на открытом воздухе.

2    Применение источника тепла с открытым огнем разрешается только для отогрева арматуры и трубопроводов воды и пара, расположенных внутри пожароопасных помещений.

3    Разрешается только для отогрева арматуры и трубопроводов воды и пара, расположенных на открытом воздухе.

Вопрос 270

ПОТ  п.55    Какие светильники разрешены для использования в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных?

1    В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны использоваться переносные электрические светильники напряжением не выше 50 В.

2    В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны использоваться переносные электрические светильники напряжением не выше 36 В.

3    В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны использоваться переносные электрические светильники напряжением не выше 110 В.

Вопрос 271

ПОТ  п.55    Какие светильники разрешены для использования при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах)?

1    При работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) должны использоваться переносные электрические светильники напряжением не выше 12 В.

2    При работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) должны использоваться переносные электрические светильники напряжением не выше 36 В.

3    При работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) должны использоваться переносные электрические светильники напряжением не выше 50 В.

Вопрос 272

ПОТ  п.55    Разрешено ли применение автотрансформаторов для питания переносных электрических светильников?

1    Применение автотрансформаторов для питания переносных электрических светильников запрещается.

2    Применение автотрансформаторов для питания переносных электрических светильников размещается.

3    Указано в инструкции по эксплуатации.

Вопрос 273

ПОТ  п.57    Кому разрешается находиться вблизи тепловых энергоустановок и трубопроводов под давлением при их пуске, отключении, опрессовке и испытании?

1    При пуске, отключении, опрессовке и испытании тепловых энергоустановок и трубопроводов под давлением разрешается находиться вблизи них только работникам, непосредственно выполняющим эти работы.

2    При пуске, отключении, опрессовке и испытании тепловых энергоустановок и трубопроводов под давлением разрешается находиться вблизи них любым работникам.

3    При пуске, отключении, опрессовке и испытании тепловых энергоустановок и трубопроводов под давлением разрешается находиться вблизи них только ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

Вопрос 274

ПОТ  п.58   Какие действия необходимо произвести при обнаружении свищей в трубах, паропроводах, коллекторах, питательных трубопроводах, в корпусах арматуры?

1    При обнаружении свищей в трубах, паропроводах, коллекторах, питательных трубопроводах, в корпусах арматуры работников необходимо срочно увести в безопасное место, опасная зона должны ограждаться и должны вывешиваться таблички: "Осторожно! Опасная зона".

2    Сварные швы испытываемых тепловых энергоустановок и трубопроводов осматриваются только после снижения пробного давления до рабочего.

3    Указано в наряде-допуске.

Вопрос 275

ПОТ  п.60    Где должны укладываться диэлектрические коврики и изолирующие подставки?

1    Перед каждым пусковым устройством (кроме устройств дистанционного управления) электродвигателей напряжением выше 1000 В, а также электродвигателей напряжением до 1000 В, если они установлены в помещениях с повышенной опасностью или особо опасных.

2    Элементы тепловых энергоустановок и участки трубопроводов с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала.

3    На тепловых энергоустановках и трубопроводах.

Вопрос 276

ПОТ  п.62    Какие мероприятия необходимо производить перед входом в газоопасное помещение с тепловыми энергоустановками?

1    Перед входом в газоопасное помещение с тепловыми энергоустановками должен проводиться анализ воздушной среды на содержание газа с применением газоанализатора во взрывозащищенном исполнении.

2    Только после вентиляции.

3    Только после оформления наряда-допуска.

Вопрос 277

ПОТ  п.64    Что необходимо сделать, если котел растапливается вновь после ремонта, монтажа или реконструкции?

1    Проверить исправность оборудования для сжигания жидкого и газообразного топлива, запорных и регулирующих устройств у котлов, работающих на этих видах топлива.

2    Проверить,  заглушки у предохранительных клапанов и на трубопроводах, подведенных к котлу.

3    Почистить, протереть и смазывать вращающиеся или движущиеся части механизмов.

Вопрос 278

ПОТ  п.65    Что проверяется после закрытия люков и лазов у паровых котлов?

1    Заполнение водой котла до низшего уровня по водоуказательному стеклу, а также заполнение водой предохранительного (выкидного) устройства до уровня установленного на нем контрольного крана.

2    Проверить исправность контрольно-измерительных приборов и устройств автоматического регулирования.

3    Убедиться в исправности гарнитуры котла.

Вопрос 279

ПОТ  п.65    Что проверяется после закрытия люков и лазов у водогрейных котлов?

1    заполнение водой котла и системы отопления по выходу воды из сигнальной трубки расширительного бака по манометру на котле и системе отопления и горячего водоснабжения.

2    Заполнить экономайзер водой установленного водным режимом качества.

3    Проверить по уровнемерам наличие воды в деаэраторе.

Вопрос 280

ПОТ  п.66    С какой периодичностью должны подвергаться поверке установленные на тепловых энергоустановках манометры?

1    Установленные на тепловых энергоустановках манометры не реже одного раза в 12 месяцев должны подвергаться поверке.

2    Установленные на тепловых энергоустановках манометры не реже одного раза в 6 месяцев должны подвергаться поверке.

3    Установленные на тепловых энергоустановках манометры не реже одного раза в 18 месяцев должны подвергаться поверке.

Вопрос 281

ПОТ  п.67    Какие требования необходимо соблюдать при проведении газоопасных работ?

1    Инструмент должен быть из цветного металла, исключающего возможность искрообразования. Допускается применение инструмента из черного металла, при этом его рабочая часть обильно смазывается солидолом или другой смазкой.

2    В качестве переносного источника света должны использоваться обычные светильники.

3    Необходимо надевать галоши.

Вопрос 282

ПОТ  п.68    Что запрещается при проведении газоопасных работ?

1    Включение и выключение светильников в газоопасных местах, а также использование открытого огня.

2    Разрешается использование электродрелей и других электрифицированных инструментов.

3    Проверять путем кратковременного пуска исправность всех питательных, сетевых и других насосов.

Вопрос 283

ПОТ  п.69    В каких случаях тепловые энергоустановки (котлы) должны немедленно останавливаться и отключаться действием защит или персоналом?

1    Обнаружения неисправности предохранительных клапанов.

2    Если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 1% и продолжает расти.

3    Горении факелов в топке при камерном сжигании топлива.

Вопрос 284

ПОТ  п.70    Какие меры должны принять работники, находящиеся вблизи, при опасности возникновения несчастного случая?

1    При опасности возникновения несчастного случая работники, находящиеся вблизи, должны принять меры по его предупреждению (остановить оборудование или соответствующий механизм, снять напряжение, отключить подачу пара или воды, оградить опасную зону).

2    О случившемся немедленно должен быть извещен  вышестоящий руководитель.

3    Действовать согласно должностной инструкции.

Вопрос 285

ПОТ  п.71    Какие требования должны выполняться при монтаже тепловых энергоустановок?

1    При монтаже тепловых энергоустановок должны выполняться требования охраны труда, содержащиеся в плане производства монтажных работ, технических условиях или в технологической карте, а также в технической документации организации-изготовителя.

2    При выполнении монтажных работ сторонними (подрядными, сервисными) организациями должны соблюдаться требования Правил.

3    Монтаж  тепловых энергоустановок в производственных помещениях должны производиться с использованием исправного инструмента.

Вопрос 286

ПОТ  п.74    При каком условии допускается выполнение монтажных работ в действующих производственных помещениях с повышенной взрывоопасностью и газоопасностью?

1    Выполнение монтажных работ в действующих производственных помещениях с повышенной взрывоопасностью и газоопасностью допускается только при наличии наряда-допуска.

2    Должны устанавливаться места  прохода.

3    Применять источники открытого огня.