1) Вопрос: Как правильно идентифицировать опасный производственный объект организации (сеть газоснабжения или сеть газопотребления), если она владеет участком газопровода, ограниченного с одной стороны участком газопровода сети газоснабжения газоснабжающей организации, а с другой стороны участком газопровода сети газопотребляющей организации.

Ответ: Исходя из устной формулировки вопроса, этот ОПО идентифицируется как участок газопровода. А для принятия окончательного решения по идентификации этого ОПО, необходимо изучить всю предусмотренную административным регламентом документацию, в том числе акты балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между владельцем газопроводов, технического проекта.

2) В ноябре изменились правила аттестации специалистов по промышленной безопасности. Сколько сейчас вопросов в билете, ограничено ли время на ответы?

Ответ: Да, с 06.11.2019 действует Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности ГТС, безопасности в сфере электроэнергетики. Аттестация проводится с применением Единого портала тестирования. В билете 20 вопросов, время ответа на портале – 20 минут. Допускается 2 неправильных ответа.

3) Вопрос: Если теплоснабжающая организация не получила в установленные законом сроки паспорт готовности к отопительному периоду какие ее дальнейшие действия?

Ответ: Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 Правил оценки готовности к отопительному периоду, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

4) Вопрос: Если при эксплуатации ОПО произошли изменения, требующие переоформления лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. Вправе ли инспектор устанавливать сроки переоформления лицензии?

Ответ: Все основания для переоформления лицензии на указанный Вами вид деятельности предусмотрены действующими нормативно-правовыми актами: Федеральным законом № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Положением о лицензировании Эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 г. № 492.

В зависимости от оснований устанавливается и процедура переоформления лицензии, и срок переоформления: 10 рабочих дней или 30 рабочих дней.

При возникновении оснований для переоформления лицензии, предусмотренных законодательством, заявление о переоформлении лицензии должно быть представлено в лицензирующий орган с момента возникновения новых обстоятельств

Правильное решение может быть принято только на основании изучения заявления и прилагаемых документов, поступивших от лицензиата.

5) Вопрос: Необходимо ли предоставлять ежеквартально отчет о происшествиях в территориальный отдел Ростехнадзора при отсутствии инцидентов в отчетный период.

Ответ: В соответствии с пунктом 35 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомном надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 (далее - Порядок), отчет о происшедших инцидентах, в котором указываются количество и характер инцидентов, а также анализ причин их возникновения и информация о принятых мерах по устранению причин возникновения инцидентов, передается в территориальный орган Ростехнадзора, на территории деятельности которого располагается эксплуатируемый объект, не реже одного раза в квартал.

Территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в свою очередь, в процессе проведения надзорной деятельности осуществляют контроль учета инцидентов.